# МАКЕТ

# КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

# «Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 4 уровень квалификации»

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 3 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 4 |
|  | 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 4 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 4 |
|  | 2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 4 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 7 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 4 уровень квалификации

Профессиональный стандарт

«Штукатур», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.15 г. №148н)

Уровень квалификации   4

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № № задания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Необходимые знания: Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом. Способы нанесения насечек. Способы армирования штукатурных слоев. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 1-3, 5-7, 12, 18, 20, 24, 27-29, 36, 38 | 1 |
| Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания. Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов. | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 4, 13, 16, 25, 32, 35 | 2 |
| Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления. Технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм. | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 33 | 3 |
| Способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок специального назначения. Технология выполнения штукатурки "сграффито". | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 31, 34, 39 | 4 |
| Методика диагностики состояния поврежденной поверхности. | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 15, 21, 37 | 5 |
| Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры. Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки. Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом. Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов. | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 14, 17, 22, 23 | 6 |
| Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 8, 9, 10, 11, 19, 26, 30 | 7 |
| Правила применения средств индивидуальной защиты. | Тестовый вопрос: Верный ответ – 0,25 балла Неверный ответ – 0 баллов | 40 | 8 |

Нормативные документы:

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

2. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.

3. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

4. www.knauf.ru

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 40

Количество заданий с открытым ответом: 0

Количество заданий на установление соответствия: 0

Количество заданий на установление последовательности: 0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 40 минут.

Вес каждого правильного ответа: 0,25 балла.

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| ТФ: А/03.4 Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений Трудовые действия: Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев Армирование штукатурных слоев сетками Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности Заглаживание и структурирование штукатурки Нанесение накрывочных слоев ТФ: А/04.4 Ремонт штукатурки Трудовые действия: Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя Подготовка поврежденных участков Приготовление ремонтных растворов Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки | А: Соответствие общего вида конструкции и ее размеров заданию В: Ровность конструкции (отклонения по горизонтали и вертикали поверхностей конструкции и прямые углы) в соответствии с СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" С: Качество поверхности определяется в соответствии с СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" D: Соответствие технологии выполнения штукатурных работ Оценивается по следующим критериям на протяжении выполнения задания и по завершении G: : Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в соответствии с СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (Оценивается на всем протяжении выполнения задания) портфолио. | Практическое задание - 1. Портфолио -1. |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Персональные ЭВМ на каждого оцениваемого. Мастерская для выполнения штукатурных работ. Строительные отделочные материалы, комплект инструментов, средства индивидуальной защиты (защитная обувь, перчатки, респиратор, защитные очки).

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

| 1 | При какой температуре допускается выполнять оштукатуривание сухими гипсовыми смесями? (один правильный ответ) |
| --- | --- |
|  | а | Не ниже -10 0С |
|  | б | Не ниже 0 0С |
|  | в | Не ниже +5 0С |
|  | г | Не ниже +20 0С |
| 2 | Перед оштукатуриванием гипсовой штукатурной смесью кирпичную кладку необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | Загрунтовать |
|  | б | Выполнить насечки |
|  | в | Увлажнить водой |
|  | г | Допускается штукатурить без предварительной подготовки |
| 3 | Помещения с каким влажностным режимом допускается оштукатуривать гипсовыми штукатурными смесями? (один правильный ответ) |
|  | а | Сухим и нормальным |
|  | б | Нормальным и влажным |
|  | в | Влажным и мокрым |
|  | г | Любым |
| 4 | Если гипсовая штукатурка наносится в два слоя, то первый слой необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | Армировать металлической сеткой |
|  | б | Только загрунтовать |
|  | в | Начесать штукатурным гребнем до затвердевания и загрунтовать |
|  | г | Сделать насечки и увлажнить |
| 5 | Для быстрого высыхания гипсовой штукатурки необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | Добавить в штукатурный раствор ускорители твердения |
|  | б | Прогрунтовать поверхность штукатурки |
|  | в | Обеспечить вентиляцию в помещении |
|  | г | Повысить температуру в помещении без вентилирования |
| 6 | Каков орядок приготовления сухой гипсовой штукатурной смеси (один правильный ответ) |
|  | а | Сухая смесь засыпается в воду (смесь из мешка → перемешивание → выдержка → перемешивание ) |
|  | б | В сухую смесь наливается вода (1/2 требуемого количества воды → перемешивание → остаток воды → перемешивание → выдержка → перемешивание ) |
|  | в | В сухую смесь наливается вода (вода → перемешивание → выдержка → перемешивание ) |
|  | г | Сухая смесь (5-7 мастерков) засыпается в воду → перемешивание → остаток смеси из мешка → перемешивание → выдержка → перемешивание |
| 7 | В каких условиях допускается применять цементные штукатурки? (один правильный ответ) |
|  | а | Снаружи и внутри зданий и сооружений с любым режимом эксплуатации |
|  | б | Только внутри помещений с сухим и нормальным режимом эксплуатации |
|  | в | Только внутри помещений с сухим, нормальным и влажным режимом эксплуатации |
|  | г | Только внутри помещений с любым режимом эксплуатации |
| 8 | Как называется инструмент, представленный на рисунке? (один правильный ответ) |
|  | а | Штукатурный гребень |
|  | б | Зубчатый шпатель |
|  | в | Кельма |
|  | г | Затирка губчатая |
| 9 | Как называется инструмент, представленный на рисунке? (один правильный ответ) |
|  | а | Штукатурный гребень |
|  | б | Зубчатый шпатель |
|  | в | Кельма «Венецианская» |
|  | г | Затирка губчатая |
| 10 | Выберите группу инструментов, которыми провешивают вертикальные поверхности: (один правильный ответ) |
|  | а | полутёрок, отвес |
|  | б | уровень, малка |
|  | в | уровень, отвес |
|  | г | уровень, малка |
| 11 | Выберите группу инструментов, которыми набрасывают раствор на обрабатываемую поверхность: (один правильный ответ) |
|  | а | штукатурная лопатка, тёрка |
|  | б | ковш, штукатурная лопатка |
|  | в | гладилка, ковш |
|  | г | гладилка, ковш |
| 12 | Что означают цифры в составе цементно-известкового раствора 1:0,5:3? (один правильный ответ) |
|  | а | 1 часть извести, 0,5 части цемента, 3 части заполнителя |
|  | б | 1 часть цемента, 0,5 части известкового теста, 3 песка |
|  | в | 1 часть известкового теста, 0,5 части цемента, 3 части песка |
|  | г | 1 часть цемента, 0,5 части известкового теста, 3 песка |
| 13 | При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить: (один правильный ответ) |
|  | а | после схватывания предыдущего |
|  | б | до начала схватывания предыдущего |
|  | в | всё вышеперечисленное не допускается |
|  | г | до начала схватывания предыдущего |
| 14 | Чтобы избежать появления трещин на поверхности штукатурки, необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | строго дозировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора |
|  | б | просушить сырые места и заново оштукатурить |
|  | в | повысить температуру в помещении |
|  | г | Ввести в раствор ускорители твердения |
| 15 | Какие неровности поверхности допускаются для высококачественной штукатурки: (один правильный ответ) |
|  | а | не более двух (глубиной до 2 мм) |
|  | б | не более трёх (глубиной до 5 мм) |
|  | в | не более двух (глубиной до 3 мм) |
|  | г | не более трёх (глубиной до 5 мм) |
| 16 | Какое соотношение по объему Цемент:Песок необходимо соблюдать при приготовлении составов растворов отделочного слоя для наружной штукатурки стен, цоколей, карнизов и других элементов (каменных и бетонных поверхностей), подвергающихся систематическому увлажнению, а также для внутренней штукатурки в помещениях с относительной влажностью воздуха выше 60% (согласно ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия): (один правильный ответ) |
|  | а | От 1:2 до 1:3 |
|  | б | От 1:1,5 до 1:2,5 |
|  | в | От 1:1 до 1:1,5 |
| 17 | Отслаивание штукатурки обычно вызвано тем, что раствор: (один правильный ответ) |
|  | а | плохо перемешан |
|  | б | нанесен слишком тонким слоем |
|  | в | нанесен на чрезмерно сухую поверхность, на более слабые предыдущие слои раствора |
|  | г | содержит известь |
| 18 | Для нанесения раствора машинами работает звено «двойка»: 1 рабочий - помощник, а другой: (один правильный ответ) |
|  | а | подборщик |
|  | б | носильщик |
|  | в | сопловщик |
|  | г | уборщик |
| 19 | Назовите контрольно-измерительный прибор, который бывает металлический, водяной, со стеклянными трубками: (один правильный ответ) |
|  | а | метр |
|  | б | циркуль |
|  | в | нивелир |
|  | г | уровень |
| 20 | Морозостойкость определяется способностью материала: (один правильный ответ) |
|  | а | не разрушаться при работе в условиях отрицательных температур |
|  | б | сопротивляться воздействиям отрицательных температур |
|  | в | выдерживать попеременные смены тепла и холода |
|  | г | в насыщенном водой состоянии выдерживать попеременные циклы замораживания и оттаивания без потери прочности и массы |
| 21 | Диагностика поврежденной (старой) поверхности штукатурки на предмет наличия «дутиков» производится методом: (один правильный ответ) |
|  | а | Прощупывания |
|  | б | Простукивания |
|  | в | Прослушивания |
|  | г | Просматривания |
| 22 | На какую глубину расшивают глубокие трещины в штукатурке при ремонтных работах: (один правильный ответ) |
|  | а | На глубину 1 см |
|  | б | На глубину 2 см |
|  | в | На глубину всего слоя штукатурки |
|  | г | На максимально возможную глубину острия ножа |
| 23 | При ремонте старой цементной штукатурки цементным ремонтным составом основание необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | Достаточно просто тщательно очистить от пыли |
|  | б | Прогрунтовать |
|  | в | Тщательно смочить водой |
|  | г | Пропылесосить |
| 24 | Какой должна быть прочность основания при нанесении гипсовой штукатурки Ротбанд? (один правильный ответ) |
|  | а | Равнозначная или выше, чем прочность штукатурки |
|  | б | Не менее 2/3 прочности штукатурки |
|  | в | Не менее 1/2 прочности штукатурки |
|  | г | Не имеет значения |
| 25 | Перед заглаживанием поверхность гипсовой штукатурки Ротбанд при подготовке ее под покраску необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | Смочить водой |
|  | б | Зашлифовать |
|  | в | Просушить |
|  | г | Загрунтовать |
| 26 | Каким инструментом производится заглаживание поверхности гипсовой штукатурки? (один правильный ответ) |
|  | а | Жесткой губчатой или войлочной теркой |
|  | б | Штукатурным гребнем |
|  | в | широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) |
|  | г | Правилом |
| 27 | Влажность сухих растворных смесей не должна превышать: (один правильный ответ) |
|  | а | 1 % по массе |
|  | б | 0,1% по массе |
|  | в | 0,01% по массе |
|  | г | 0,001% по массе |
| 28 | Для улучшения сцепления гипсовой штукатурки и бетонной поверхности стены, необходимо: (один правильный ответ) |
|  | а | Сделать на поверхности насечки |
|  | б | Укрепить сетку |
|  | в | Прогрунтовать поверхность грунтовкой Бетоконтакт |
|  | г | Смочить поверхность водой |
| 29 | Каков порядок нанесения штукатурных слоев: (один правильный ответ) |
|  | а | Обрызг – грунт – накрывка |
|  | б | Грунт – обрызг – накрывка |
|  | в | Обрызг – накрывка – грунт |
|  | г | Накрывка – обрызг – грунт |
| 30 | Как называется инструмент, используемый для нанесения штукатурного раствора на поверхность намазыванием? (один правильный ответ) |
|  | а | Шпатель |
|  | б | Ковш |
|  | в | Гладилка |
|  | г | Сокол |
| 31 | Какое отклонение по вертикали допускается для высококачественной штукатурки: (один правильный ответ) |
|  | а | Отклонения не допускаются |
|  | б | Не более 1 мм на 1 м |
|  | в | Не более 2 мм на 1 м |
|  | г | Не более 3 мм на 1 м |
| 32 | Как называется внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены? (один правильный ответ) |
|  | а | Усенок |
|  | б | Руст |
|  | в | Лузг |
|  | г | Фаска |
| 33 | Профилированные полосы, выполненные из штукатурного раствора с помощью шаблонов путем поступательного прямолинейного или криволинейного движения, называются: (один правильный ответ) |
|  | а | Лузгами |
|  | б | Профилями |
|  | в | Фасками |
|  | г | Тягами |
| 34 | Для получения глянцевой поверхности гипсовой штукатурки Ротбанд под покраску, необходимо выполнить: (один правильный ответ) |
|  | а | Однократное заглаживание поверхности |
|  | б | Заглаживание поверхности не менее 2-х раз |
|  | в | Заглаживание поверхности не менее 3-х раз |
|  | г | Перед окрашиванием необходимо зашпаклевать поверхность |
| 35 | Через какое время после первого заглаживания поверхности выполняется второе: (один правильный ответ) |
|  | а | Не ранее чем через 1 час и не позднее 2,5 часов |
|  | б | Не ранее чем через 2,5 часа и не позднее 5 часов |
|  | в | Не ранее чем через 2,5 часа и не позднее 1 суток |
|  | г | Не ранее чем через 2,5 часа и не позднее 3 суток |
| 36 | Какие виды штукатурок по качеству существуют: (один правильный ответ) |
|  | а | Простая, улучшенная и высококачественная |
|  | б | Простая и сложная |
|  | в | Простая, сложная и усовершенствованная |
|  | г | Улучшенная, качественная и высококачественная |
| 37 | Дутики на поверхности штукатурки образуются по причине: (один правильный ответ) |
|  | а | Введения раствор воздухововлекающих добавок |
|  | б | Слишком интенсивного перемешивания раствора |
|  | в | Добавления в цементный раствор гипса |
|  | г | Наличия в растворе недостаточно погашенной извести |
| 38 | Минимально допустимая толщина слоя штукатурки Ротбанд составляет: (один правильный ответ) |
|  | а | 1 мм |
|  | б | 3 мм |
|  | в | 5 мм |
|  | г | 10 мм |
| 39 | Минимально допустимая толщина слоя гипсовой штукатурки под облицовку плиткой? (один правильный ответ) |
|  | а | 3 мм |
|  | б | 5 мм |
|  | в | 10 мм |
|  | г | 20 мм |
| 40 | Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо провести: (один правильный ответ) |
|  | а | вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте |
|  | б | вводный и целевой инструктаж |
|  | в | инструктаж на рабочем месте и целевой инструктаж |
|  | г | вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте |
| 41 | Выполнение штуатурных работ и работ по ремонту штукатурки проводится: (один правильный ответ) |
|  | а | в респираторе |
|  | б | в защитных очках |
|  | в | в защитных очках, перчатках и респираторах |
|  | г | в перчатках |

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | В | 0,25 |
| 2 | А | 0,25 |
| 3 | А | 0,25 |
| 4 | В | 0,25 |
| 5 | В | 0,25 |
| 6 | Г | 0,25 |
| 7 | А | 0,25 |
| 8 | Г | 0,25 |
| 9 | А | 0,25 |
| 10 | В | 0,25 |
| 11 | Б | 0,25 |
| 12 | А | 0,25 |
| 13 | А | 0,25 |
| 14 | А | 0,25 |
| 15 | А | 0,25 |
| 16 | В | 0,25 |
| 17 | В | 0,25 |
| 18 | В | 0,25 |
| 19 | Г | 0,25 |
| 20 | Г | 0,25 |
| 21 | Б | 0,25 |
| 22 | В | 0,25 |
| 23 | Б | 0,25 |
| 24 | А | 0,25 |
| 25 | А | 0,25 |
| 26 | В | 0,25 |
| 27 | Б | 0,25 |
| 28 | В | 0,25 |
| 29 | А | 0,25 |
| 30 | Г | 0,25 |
| 31 | Б | 0,25 |
| 32 | В | 0,25 |
| 33 | Г | 0,25 |
| 34 | Б | 0,25 |
| 35 | В | 0,25 |
| 36 | А | 0,25 |
| 37 | Г | 0,25 |
| 38 | В | 0,25 |
| 39 | В | 0,25 |
| 40 | Г | 0,25 |
| 41 | В | 0,25 |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Если сумма баллов за ответы на вопросы теоретического задания превышает 8 баллов, то соискатель допускается к выполнению практического задания.

Если сумма баллов менее 8, то квалификация соискателя не подтверждается.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовые функции: Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений Ремонт штукатурки Трудовое действие (действия): Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев Армирование штукатурных слоев сетками Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на поверхности Заглаживание и структурирование штукатурки Нанесение накрывочных слоев Типовое задание: На стенде из кирпичной или каменной кладки в течение 8-ми часов подготовить основание под оштукатуривание, установить штукатурные маяки, произвести оштукатуривание поверхности гипсовой штукатуркой Ротбанд, произвести оштукатуривание оконных откосов (угол рассвета верхнего и боковых откосов от 94 до 96 0С (на усмотрение штукатура), а также подготовку поверхности под покраску (однократное заглаживание) Условия выполнения задания: Место (время) выполнения задания Стенд из кирпичной или каменной кладки: Модуль 1 - стена с оконным проемом; Модуль 2 – стена с полуколонной. 2. Максимальное время выполнения задания: 8 часов . 3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии и проч.) Перечень инструментов: Уровень (1,5; 2 м) Отвес Угольник строительный (длина сторон не менее 250 мм) Штукатурный миксер (N ≥ 800ВТ) Удлинитель строительный с заземлением Емкость для разведения раствора объемом 50 л Ведро 12 л Мастерок трапеция 120х180 мм Щетка макловица Правило h - профиль 1,5; 2 м Правило трапеция 1,5; 2 м Кельма штукатурная (трауфель) 120х280 мм Шаблоны (угольники) для оштукатуривания оконных откосов Иные инструменты, на усмотрение исполнителя. Инструменты и приспособления для уборки Перечень материалов: Штукатурная смесь гипсовая Ротбанд– 5 мешков Грунтовка Тифенгрунт – 20 л. Маячковый профиль – 8 шт Профили угловые – 4 шт Средства индивидуальной защиты: Защитная обувь (все время) Перчатки (при необходимости) Респиратор (при необходимости) Защитные очки (при необходимости) ____________________________________________________________________

Критерии оценки практического задания: А: Соответствие общего вида конструкции и ее размеров заданию: № п/п Название или описание Требование Результат 1 Соответствие готовой работы заданию В соответствии с заданием соответствует заданию 2 Завершенность модуля 1 В соответствии с заданием да 3 Завершенность модуля 2 В соответствии с заданием да В: Ровность конструкции (отклонения по горизонтали и вертикали поверхностей конструкции и прямые углы) в соответствии с СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия": (Измерения проводятся в местах, обозначенных на чертеже). № изме-рения Название или описание Требование Результат 3.1 Вертикальность поверхностей Вертикальность +/-1 мм / м 3.2 Вертикальность поверхностей Вертикальность +/-1 мм / м 3.3 Вертикальность поверхностей Вертикальность +/-1 мм / м 3.4 Вертикальность поверхностей Вертикальность +/-1 мм / м 3.5 Вертикальность поверхностей Вертикальность +/-1 мм / м 3.6 Вертикальность поверхностей Вертикальность +/-1 мм / м 3.7 Вертикальность поверхностей Вертикальность +/-1 мм / м 3.8 Вертикальность поверхностей Вертикальность откоса +/-1 мм / м 3.9 Вертикальность поверхностей Вертикальность откоса +/-1 мм / м 4.1 Горизонтальный уровень поверхностей Горизонтальный уровень +/-1 мм / м 4.2 Горизонтальный уровень поверхностей Горизонтальный уровень +/-1 мм / м 5.1 Прямые углы Прямой угол 90О +/-1О 5.2 Прямые углы Прямой угол 90О +/-1О 5.3 Прямые углы Прямой угол 90О +/-1О 5.4 Прямые углы Прямой угол 90О +/-1О 5.5 Прямые углы Прямой угол 90О +/-1О 6.1 Прямые углы Прямой угол проема 90О +/-1О 6.2 Прямые углы Прямой угол проема 90О +/-1О 6.3 Прямые углы Прямой угол проема 90О +/-1О 6.4 Прямые углы Прямой угол проема 90О +/-1О 7.1 Углы рассева Угол рассвета 95О +/-1О 7.2 Углы рассева Угол рассвета 95О +/-1О 7.3 Углы рассева Угол рассвета 95О +/-1О 7.4 Углы рассева Прямой угол нижнего откоса 90О +/-1О С: Качество поверхности определяется в соответствии с СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия": (Измерения проводятся в местах, обозначенных на чертеже). № изме-рения Название или описание Требование Результат 8.1 Качество заглаженной поверхности Качество заглаженной поверхности на Модуле 1 Поверхность глянцевая, гладкая, без шероховатостей 8.2 Качество заглаженной поверхности Качество заглаженной поверхности на Модуле 2 Отсутствие бороздок, пузурьков, комочков и т.п. 9.1 Неровности поверхности Неровности поверхности Модуля 1 Не более 2-х глубиной до 2 мм 9.2 Неровности поверхности Неровности поверхности Модуля 1 Не более 2-х глубиной до 2 мм 9.3 Неровности поверхности Неровности поверхности Модуля 2 Не более 2-х глубиной до 2 мм 9.4 Неровности поверхности Неровности поверхности Модуля 2 Не более 2-х глубиной до 2 мм 9.5 Неровности поверхности Неровности поверхности Модуля 2 Не более 2-х глубиной до 2 мм D: Соответствие технологии выполнения штукатурных работ Оценивается по следующим критериям на протяжении выполнения задания и по завершении № изме-рения Название или описание Требование или нормативный размер Резуль-тат 10.1 Приготовление растворной смеси штукатурки Часть смеси из мешка и перемешивание да 10.2 Приготовление растворной смеси штукатурки Остаток смеси из мешка и перемешивание да 10.3 Приготовление растворной смеси штукатурки Выдержка 5 минут да 10.4 Приготовление растворной смеси штукатурки Повторное перемешивание и регулировка консистенции (по необходимости) да 10.5 Выбор инструмента для замешивания растворной смеси миксер, штукатурная лопатка да 10.6 Время выработки растворной смеси До 25 мин да 10.7 Выбор инструмента для нанесения растворной смеси кельма, штукатурный сокол да 10.8 Выбор инструмента для подрезки растворной смеси Правило трапециевидное, широкий шпатель да 10.9 Затирка поверхности Смачивание водой и затирка круговыми движениями да 10.10 Выбор инструмента для затирки поверхности Правило трапециевидное, широкий шпатель да 10.11 Заглаживание поверхности Через 5-10 минут после затирки да 10.12 Выбор инструмента для заглаживания поверхности Широкий шпатель, гладилка да 10.13 Повторное заглаживание поверхности Не ранее чем через 2,5 часа да 10.14 Затирка поверхности Смачивание водой и затирка круговыми движениями да 10.15 Выбор инструмента для затирки поверхности Правило трапециевидное, широкий шпатель да 10.16 Заглаживание поверхности Через 5-10 минут после затирки да 10.17 Выбор инструмента для заглаживания поверхности Широкий шпатель, гладилка да G: : Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в соответствии с СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (Оценивается на всем протяжении выполнения задания) № п/п Название или описание Требование или нормативный размер Результат 1 Использование средств индивидуальной защиты Защитная обувь (все время) Да 2 Использование средств индивидуальной защиты Перчатки (все время) Да 3 Использование средств индивидуальной защиты Респиратор (при необходимости) Да 4 Использование средств индивидуальной защиты Защитные очки (при необходимости) Да 5 Чистота рабочего места. Отсутствие мусора, грязи на рабочем месте Да Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений» принимается по всем критериям 75 и выше.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО Трудовые функции: Ремонт штукатурки Трудовые действия: Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя Подготовка поврежденных участков Приготовление ремонтных растворов Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки Типовое задание: Соберите, оформите и представьте портфолио работ (результатов работ) или документов, отражающих выполнение трудовых функций, соответствующих квалификации «Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, 4 уровень квалификации».

Требования к структуре и оформлению портфолио: фотографии и описание объектов и выполненных на объекте соискателем. Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 1. Виды работ, выполненных соискателем; 2. Описание проектных решений и способов их исполнения; 3. Технология выполнения штукатурных работ по ремонту штукатурки внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений; 4. Используемые материалы и инструменты. Критерии оценки 2 1. Не менее 2-х описаний объектов с приложением подтверждающих документов о выполненных работах. 2. Качество оформления портфолио (не менее 3-х фотографий каждого вида работ, наличие описания объектов и использованных решений, наличие не менее одного подтверждающего документа о видах выполненных работ для каждого объекта (договоров с перечнем работ, смет, актов выполненных работ, заданий работодателя на выполнение определенного вида работ). 3. Собеседование (полные и правильные ответы не менее чем на 2 из 3-х вопросов экспертной комиссии): 1. Виды работ, выполненных соискателем. Ответ: Объект – здание общественного назначения (школа, больница, администрация). Работы по диагностики состояния и ремонту старой штукатурки. 2. Подбор рецептуры штукатурных ремонтных растворов. Ответ: самостоятельно приготавливался штукатурный раствор на цементной или гипсовой основе. Подбиралось вяжущее, заполнители и добавки. 3. Описание технологии ремонта штукатурки внутри помещений или на фасадах зданий. Ответ: выполнялись работы по ремонту штукатурных покрытий: произведена диагностика старого покрытии на предмет прочности сцепления с основанием и целостности и прочности самого штукатурного покрытия, произведено удаление отселившейся штукатурки, приготовлен раствор и произведен ремонт. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций «Ремонт штукатурки» принимается при соответствии портфолио всем обозначенным критериям.