# МАКЕТ

# КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Арматурщик»

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 4 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 7 |
|  | 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 9 |
|  | 2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 26 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Арматурщик»

Профессиональный стандарт «Арматурщик» (Приказ Минтруда России от 22.12.2014 №1087н)

Уровень квалификации 3

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания требований охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении арматурных работ | 1 балл -3 правильных ответа 0,66 балла -2 правильных ответа 0,33 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 1 |
|  | 1 балл - 2 правильных ответа 0,5 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 2 |
|  | 1 балл -3 правильных ответа 0,66 балла - 2 правильных ответа 0,33 балла - 1 правильный ответ | 3 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 19 |
|  | 2,5 балла -5 правильных ответов 2 балла - 4 правильных ответа 1,5 балла - 3 правильных ответа 1 балл -2 правильных ответа 0,5 балла - 1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 53 |
| Знание видов и назначения инструмента, оборудования для арматурных работ, требования охраны труда при работе с ним | 1 балл - 4 правильных ответа 0,75 балла -3 правильных ответа 0,5 балла -2 правильных ответа 0,25 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 11 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 21 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 33 |
|  | 2 балла - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 45 |
| Виды и свойства материалов для арматурных работ | 1 балл -3 правильных ответа 0,66 балла -2 правильных ответа 0,33 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 9 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 24 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 25 |
|  | 2 балла - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 46 |
| Правила чтения рабочих чертежей | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 41 |
|  | 2 балла - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 50 |
|  | 2 балла -2 правильных ответа 1 балл -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 51 |
| Знание видов арматурной стали, ее маркировки, обозначений и свойств | 1 балл -3 правильных ответа 0,66 балла -2 правильных ответа 0,33 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 4 |
|  | 1 балл -3 правильных ответа 0,66 балла -2 правильных ответа 0,33 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 5 |
|  | 1 балл - 4 правильных ответа 0,75 балла -3 правильных ответа 0,5 балла -2 правильных ответа 0,25 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 6 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 26 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 27 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 28 |
| Знание устройства приводных и полуавтоматических станков для заготовки арматуры | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 17 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 22 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 23 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 35 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 36 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 37 |
| Знание правил заготовки арматуры | 1 балл -3 правильных ответа 0,66 балла -2 правильных ответа 0,33 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 9 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 18 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 42 |
| Знание допустимых отклонений при изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 38 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 39 |
| Знание технологии производства арматурных работ | 1 балл -5 правильных ответов 0,8 балла -4 правильных ответа 0,6 балла -3 правильных ответа 0,4 балла -2 правильных ответа 0,2 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 7 |
|  | 1 балл -2 правильных ответа 0,5 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 10 |
|  | 1 балл -2 правильных ответа 0,5 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 16 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 20 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 29 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 30 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 32 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 34 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 40 |
|  | 2 балла - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 43 |
| Знание способов и приемов вязки арматуры | 3 балла -3 правильных ответа 2 балла -2 правильных ответа 1 балл -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 44 |
|  | 2 балла - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 49 |
|  | 2 балла -2 правильных ответа 1 балл -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 52 |
| Знание приемов сборки, установки и крепления простой арматуры и армоконструкций | 1 балл -4 правильных ответа 0,75 балла -3 правильных ответа 0,5 балла -2 правильных ответа 0,25 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 8 |
|  | 1 балл - 2 правильных ответа 0,5 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 12 |
|  | 1 балл -3 правильных ответа 0,66 балла -2 правильных ответа 0,33 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 13 |
|  | 1 балл - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 31 |
|  | 4 балла -4 правильных ответа 3 балла -3 правильных ответа 2 балла -2 правильных ответа 1 балл -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 47 |
|  | 2 балла - правильный ответ 0 баллов – неверный ответ | 48 |
| Знание видов строительных конструкций | 1 балл -3 правильных ответа 0,66 балла -2 правильных ответа 0,33 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 14 |
|  | 1 балл -3 правильных ответа 0,66 балла -2 правильных ответа 0,33 балла -1 правильный ответ 0 баллов – 0 правильных ответов | 15 |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 41

Количество заданий с открытым ответом: 9

Количество заданий на установление соответствия: 1

Количество заданий на установление последовательности: 2

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 2 часа

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Крепление арматуры способом ручной вязки | Соответствие: 1. Технологии выполнения работ требованиям: ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; Типовые технологические карты на производство арматурных работ. 2. Качества применяемого материала требованиям: ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия. 3. Качества выполненных арматурных работ требованиям: ГОСТ 10922-2012. «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия» СТО Нострой 2.6.54-2001 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля». 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда требованиям : Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; ТОИ Р-218-35-94 «Типовая инструкция по охране труда для арматурщика»; ТИ РО-002-2003 ТИ РО-002-2003 Типовая инструкция по охране труда арматурщиков. | Практическое задание – 1 |
| Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах |  | Портфолио |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Для проведения теоретической части экзамена необходим персональный компьютер с выходом в сеть Интернет.

Для проведения практической части экзамена необходимы:

- специально-оборудованная закрытая площадка, площадью не менее 50 м2, обеспечивающая возможность выполнения практического занятия №1;

- персональный компьютер, обеспечивающий возможность просмотра видеоматериалов портфолио;

- инструмент для вязки арматуры: кусачки, вязальный крючок;

- материалы: арматура АIII, диаметр 14 мм – расход 12п/м, вес-14.52кг; арматура АIII, диаметр 12 мм -  расход 12п/м, вес-10.65кг; проволока Вр-1, диаметр 6мм – расход 3,6п/м , вес -0,79кг; фиксаторы арматуры – 10 шт;

- спецодежда;

- хлопковые перчатки- 1 пара.

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

Задания с выбором нескольких вариантов ответа:

1. Какие меры безопасности должен соблюдать арматурщик во избежание поражения электрическим током?

1. не осуществлять монтаж армоконструкций вблизи огражденных рубильников

2. не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования

3. не находиться на площадке, где установлены предупреждающие знаки

4. не производить устанавливать или заменять электролампы под напряжением

5. не прикасаться к оголенным проводам

2. Какие мероприятия должен выполнить арматурщик перед началом работы, до получения задания у бригадира или руководителя работ?

1. проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности

2. подготовить средства индивидуальной защиты и проверить их исправность

3. одеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;

4. подобрать технологическую оснастку, инструменты, проверить их соответствие требованиям безопасности;

5. проверить целостность опалубки и поддерживающих лесов.

6. предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ.

3. Если работа осуществляется в местах, где оставлены выпуски арматуры после бетонирования, выпуски арматуры должны быть…

1. загнуты

2. спилены

3. обозначены красными флажками

4. ограждены

4. Арматурную сталь какого или каких классов изготовляют периодического профиля?

1.А-I (А240)

2 А-II (А300)

3.А-III (А400)

4.A-IV (A600)

5. Какие виды стали используются для изготовления арматуры?

1. малоуглеродистые

2. низколегированные

3. высоколегированные

4. углеродисто-конструкционные

5. горячекатанные

6. Арматурная сталь каких классов изготовляется горячекатаной?

1 А-I (А240)

2. А-II (А300)

3. A-III (А400)

4. A-IV (А600)

5. A-V (А800)

6. A-VI (A1000)

7. Какие способы изготовления каркасов применяются в условиях строительной площадки?

1. ручная вязка крючком

2. механическая вязальным крючком

3. механическая вязка вязальным пистолетом

4.соединение отдельных стержней при помощи фиксаторов и ножниц

5. соединение отдельных стержней при помощи клипсов и скоб

6. сварка точечная и внахлест, электродуговая

7. ручная вязальным пистолетом

8. сварка ванная

8. Какие параметры контролируются при оценке правильности установки армокаркасов?

1. качество выполнения сварки или вязки узлов каркаса

2. точность установки арматурных изделий в плане и по высоте

3. соответствие класса арматурной стали проектной документации

4. надежность фиксации арматурных изделий в опалубке

5. величина защитного слоя бетона

9. Какие требования предъявляются к заготовляемой арматуре?

1. арматурная сталь должна иметь чистую поверхность

2. прямой участок крюка не должен быть меньше 8 диаметров стержня

3. крюки на концах стержней должны быть согнуты на 180°

4. стержни должны быть ровными

5. отклонение оси стержня от прямой не должно превышать 1/100 его длины

10. Из каких элементов следует производить монтаж арматурных конструкций?

1.унифицированных сеток заводского изготовления

2. мелкоразмерных блоков

3. блоков среднего размера

4. крупноразмерных блоков

11. Какие инструменты и оборудование могут использоваться для вязки арматуры?

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

12. Каким образом следует производить бессварочные стыковые соединения стержней?

1. дуговыми прихватками

2. обжимными гильзами и винтовыми муфтами

3. вязкой отожженной проволокой.

4. внахлестку

5. пластмассовыми и проволочными фиксаторами

13. Каким образом следует производить крестообразные соединения арматурных стержней?

1. дуговыми прихватками

2. внахлестку

3. вязкой отожженной проволокой.

4.обжимными гильзами и винтовыми муфтами

5. пластмассовыми и проволочными фиксаторами

14. Какие из перечисленных видов строительных конструкций относятся к плоским ?

1. балки

2. оболочки

3. своды

4. фермы

5. рамы

6. купола

15. Какие из перечисленных видов строительных конструкций относятся к пространственным?

1.своды

2.балки

3.оболочки

4.фермы

5. рамы

6.купола

16. Для чего предназначено устройство защитного слоя в железобетонных конструкциях?

1. для предохранения арматуры от воздействия огня при пожаре

2. для защиты бетона от разрушения

3. для предохранения арматуры коррозии

4. для защиты железобетонной конструкции от  промерзания

Задания с выбором одного варианта ответа:

17. Чем должны быть дополнительно оборудованы станки для резки и правки арматурной стали для безопасного ведения работ?

1. электроприводами

2 заземленнием

3. местными отсосами

4. огражденнием

18. Разрешается ли выполнять вытяжку арматуры с помощью транспортных средств?

1. Не разрешается

2. Разрешается, при диаметрах арматуры более 20 мм

3. Разрешается, при соблюдении специальных требований безопасности

19. Может ли арматурщик приступать к выполнению работ при условии, что его рабочее место не ограждено и в 3-х метрах от места выполнения работ есть перепад высот 1,3 м?

1. Может

2. Не может

20. При гибке нескольких стержней арматуры одновременно арматурщики обязаны следить за тем, чтобы все стержни находились в…

1. разных перпендикулярных друг другу плоскостях

2. одной горизонтальной плоскости

3. одной вертикальной плоскости

21. Какие меры безопасности необходимо предусмотреть в местах, где осуществляется предварительное натяжение арматуры?

1. места должны быть ограждены сеткой или щитами

2. места должны иметь защитную зону не менее 1,5 метра

3. места должны быть изолированы от попадания влаги

22. На какие виды подразделяются станки для резки арматурных стержней?

1. приводные и ручные

2. двухдисковые и однодисковые

23. Каким образом следует производить вытяжку арматуры?

1. с помощью транспортных средств

2. при помощи лебедки с дистанционным управлением

3. расправлять витки руками

24. Арматурная сталь какого класса изготовляется гладкой?

1.класс А-I (А240),

2 класс А-II(А300),

3.класс А-III(А400),

4.класс A-IV (A600)

25. Что собой представляет арматурная сталь периодического профиля?

1. круглые профили с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии

2.квадратные профили с тремя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по двухзаходной винтовой линии

3.круглые профили с двумя поперечными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии

26. Арматурные канаты какого диаметра используются при армировании железобетонных конструкций?

1. 3-16 мм

2. 3-18 мм

3. 6-18 мм

4. 6-50 мм

27. Каким буквенным символом обозначается класс арматуры по прочности на растяжение для холоднодеформированной арматуры?

1. А

2. B

3. К

28. Какую арматуру следует предусматривать в качестве ненапрягаемой в предварительно напряженных железобетонных конструкциях?

1. горячекатаную класса А240

2. горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000

3. холоднодеформированную периодического профиля классов от Вр 1200 до Вр 1600

4. канатную 7-проволочную (К7) классов К1400, К1500, К1600, К1700

29. Арматурные изделия какой массы допускается устанавливать вручную?

1. до 100 кг

2. до 75 кг

2. до 50 кг

30. Каким образом следует выполнять загибку выпусков поперечной арматуры?

1. сверху вниз

2. снизу вверх

31. На какой высоте осуществляются работы, представленные на схеме?

1. более 1 м

2. более 1,3 м

3. более 1,5 м

4. более 1,8 м

32. Когда снимаются крепления арматурных каркасов?

1. непосредственно перед укладкой бетонной смеси

2. по мере укладки бетонной смеси

3. через час после укладки бетонной смеси в конструкцию

33. Какое оборудование применяется для соединения арматурных стержней в плоские каркасы и сетки?

1.одноточечные сварочные машины

2. приводные станки  с электромеханическим или гидравлическим приводом

34. Какое минимальное расстояние в свету должно быть между стержнями арматуры при горизонтальном или наклонном положении стержней при бетонировании для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда?

1. Не менее наибольшего диаметра стержня

2. Не менее 25 мм

3. Не менее 30 мм

4. Не менее 35 мм

## 35. На каких станках выполняют правку и резку арматуры диаметром от 4 до 14 мм?

## 1. на правильно-отрезных станках

## 2. на специальных приводных станках

## 3. на станках с ручным приводом

## 4. на станках-автоматах

## 36. На каких станках выполняют  заготовку круглой арматуры  диаметром до 40 мм?

## 1 .на правильно-отрезных станках

## 2  на станках-автоматах

## 3. на специальных приводных станках

## 4. на станках с ручным приводом

## 37. На каких станках выполняют правку и резку арматуры диаметром до 20мм при малых объемах?

## 1 .на правильно-отрезных станках

## 2. на станках с ручным приводом

## 3 на станках-автоматах

## 4. на специальных приводных станках

## 38. Какие предельные отклонения размеров арматурных изделий от проектных допускаются, если габаритный размер и расстояние между крайними стержнями по длине арматурного изделия до 4500мм?

1. допустимые отклонения +,- 10мм

2. допустимые отклонения +,- 15мм

3. допустимые отклонения +,- 20мм

## 39. Какие предельные отклонения допускаются для длины плоских сеток?

1.допустимые отклонения +,- 10мм

2.Допустимые отклонения +,- 15мм

3.Допустимые отклонения +,- 20мм

40. Какой толщины должен быть защитный слой в плитах и стенках толщиной более 10 см?

1.не меньше 10 мм;

2.не меньше 15 мм

3.не меньше 25 мм;

41. Отметьте знак, который используется  на чертеже для изображения анкерного кольца или пластины?

1.

2.

3.

4.

5.

Задания на установление последовательности

42. Укажите правильную последовательность операций процесса заготовки арматуры

Ответ запишите в виде последовательности порядковых номеров перечисленных технологических операций в форме «№-№-№-№»

| № | Технологическая операция |
| --- | --- |
| 1. | гнутьё стержней |
| 2. | сварка или вязка арматурных сеток и каркасов |
| 3. | стыкование арматурной стали (контактной сваркой) и ее резка |
| 4. | вытяжка или правка арматурной стали |

43. Укажите последовательность операций, из которых состоит комплексный технологический процесс производства арматурных работ на строительной площадке?

Ответ запишите в виде последовательности порядковых номеров перечисленных технологических операций в форме «№-№-№-№-№-№-№»

| № | Технологическая операция |
| --- | --- |
| 1. | сортировка и складирование |
| 2. | установка каркасов в проектное положение и временное закрепление |
| 3. | укрупнительная сборка |
| 4. | строповка арматурных каркасов и сеток |
| 5. | установка закладных деталей |
| 6. | транспортирование арматуры на объект |
| 7. | соединение арматурных изделий между собой нахлесткой, вязкой или сваркой |

Задания на установление соответствия

44. Соотнесите представленные в колонке А схемы вязки арматурных стержней и их названия из колонки Б

Ответ запишите в форме: «№ схемы – буквенный порядковый номер способа вязки»

| Колонка А (Схема) | Колонка Б (Название способа вязки) |
| --- | --- |
| 1. | А) Крестовой узел Б) Мертвый узел В) Двухрядный узел |
| 2. |  |
| 3. |  |

Задания с открытым ответом

45. Как называется оборудование, представленное на рисунке?

46. Какой класс арматуры представлен на рисунке?

47. На рисунке представлена схема производства работ по армированию колонн плоскими каркасами. Укажите, что изображено под номерами 1-4?

48. Монтаж какого элемента, обозначенного на схеме «1», производят рабочие?

49. Как называется представленное на рисунке соединение стержней продольной арматуры?

50. Расшифруйте представленное условное обозначение на чертеже?

51. Как называются элементы, выделенные на чертеже красным цветом?

52. Как называются приемы вязки проволокой пересечений арматурных стержней, представленные на рисунках?

1.

2.

53. Что обозначают указанные знаки пожарной безопасности (впишите правильные ответы)?

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,4,5 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) |
| 2 | 3,6 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) |
| 3 | 1,3,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) |
| 4 | 2,3,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) |
| 5 | 1,2,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) |
| 6 | 1,2,3,4 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) |
| 7 | 1,3,5,6,8 | 1 балл (5 правильных ответов) 0,8 балла (4 правильных ответа) 0,6 балла (3 правильных ответа) 0,4 балла (2 правильных ответа) 0,2 балла (1 правильный ответ) |
| 8 | 1,2,4,5 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) |
| 9 | 1,3,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) |
| 10 | 1,4 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) |
| 11 | 1,3,5,6 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) |
| 12 | 2,4 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) |
| 13 | 1,3,5 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) |
| 14 | 1,4,5 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) |
| 15 | 1,3,6 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) |
| 16 | 1,3 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) |
| 17 | 3 | 1 балл |
| 18 | 1 | 1 балл |
| 19 | 1 | 1 балл |
| 20 | 3 | 1 балл |
| 21 | 1 | 1 балл |
| 22 | 1 | 1 балл |
| 23 | 2 | 1 балл |
| 24 | 1 | 1 балл |
| 25 | 1 | 1 балл |
| 26 | 3 | 1 балл |
| 27 | 2 | 1 балл |
| 28 | 1 | 1 балл |
| 29 | 1 | 1 балл |
| 30 | 2 | 1 балл |
| 31 | 3 | 1 балл |
| 32 | 2 | 1 балл |
| 33 | 1 | 1 балл |
| 34 | 2 | 1 балл |
| 35 | 1 | 1 балл |
| 36 | 3 | 1 балл |
| 37 | 2 | 1 балл |
| 38 | 1 | 1 балл |
| 39 | 2 | 1 балл |
| 40 | 2 | 1 балл |
| 41 | 3 | 1 балл |
| 42 | 4-3-1-2 | 1 балл (полностью правильный ответ) |
| 43 | 6-1-3-4-2-7-5 | 2 балла (полностью правильный ответ) |
| 44 | 1-В, 2-А, 3-Б | 3 балла (3 правильных ответа) 2 балла (2 правильных ответа) 1 балл (1 правильный ответ) |
| 45 | правильно-отрезной станок, станок для резки арматуры | 2 балла |
| 46 | А-II (А300) | 2 балла |
| 47 | 1- плоская сетка; 2- оттяжка; 3 - выпуски арматуры из плиты; 4-инвентарные подмости/ леса | 4 балла (4 правильных ответа) 3 балла (3 правильных ответа) 2 балла (2 правильных ответа) 1 балл (1 правильный ответ) |
| 48 | арматурная сетка | 2 балла |
| 49 | внахлестку | 2 балла |
| 50 | 12-номер позиции; -диаметр арматуры 8мм; А500-класс арматуры; 120 ш –количество, 120 штук | 2 балла |
| 51 | хомуты | 1 балл |
| 52 | 1- вязка проволокой в пучках без подтягивания; 2- вязка угловых узлов | 2 балла (2 правильных ответа) 1 балл (1 правильный ответ) |
| 53 | 1-пожарный кран налево; 2-пожарная лестница вверху; 3- средства противопожарной защиты направо; 4 - кнопка включения установок пожарной автоматики и оповещателей налево; 5- огнетушитель налево | 2,5 балла (5 правильных ответов) 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Оценивание результатов теоретического этапа осуществляется путем разбиения всех вопросов по группам и установлением в каждой группе вопросов минимального порогового значения набранных баллов. Разбиение вопросов по группам представлено в таблице. Решение о допуске к сдаче практической части принимается на основании определения итогового балла, который должен составлять не менее 45. Величина минимально необходимого количества баллов по 1-й или 2-й группе вопросов может быть уменьшена максимум на 4 балла в случае, если в 3-й группе она компенсирована таким же количеством баллов и суммарное количество баллов не менее 45.

| Группа вопросов | Максимальное количество баллов | Минимально необходимое количество баллов для допуска к практической части |
| --- | --- | --- |
| 1-я группа (№1-№16) | 16 | 11 |
| 2-я группа (№17-№4)1 | 25 | 17 |
| 3-я группа (№42-№53) | 25,5 | 17 |
| Итого: | 66,5 | 45 |

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

№ 1 ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: 3.2.4 Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах, установка и крепление простейших закладных деталей. Трудовое действие (действия): Крепление арматуры способом ручной вязки Типовое задание: Выполните ручную вязку узлов и сборку двухрядной арматурной сетки размером 1м х 1м (фрагмент для армирования железобетонной монолитной плиты толщиной 200мм). Для нижней сетки необходимо использовать арматуру АIII диаметром 14 мм; для верхней сетки - арматуру АIII диаметром 12мм, для вязки - проволоку Вр-1 диаметром 6мм. Условия выполнения задания: 1. Место (время) выполнения задания: площадка 2. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 3. Вы можете воспользоваться: инструмент для вязки арматуры - кусачки, вязальный крючок; инструмент для резки арматуры; отвес – 1 шт.; уровень – 1шт.; металлическая линейка – 1 шт.; кисть техническая-1 шт.; щетка для чистки арматуры -1 шт.; плоскогубцы -1 шт.; материалы (для изготовления арматурной сетки размером 1х1 м): арматура АIII, диаметр 14 мм – расход 12п/м, вес-14.52кг; арматура АIII, диаметр 12 мм - расход 12п/м, вес-10.65кг; проволока вязальная, диаметр 0,5мм -7,2 п./м; фиксаторы арматуры – 10 шт.

Ключ к заданию №1 Критерии оценки Наименование критерия Соответствие 1. Технология выполнения работ ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; Типовые технологические карты на производство арматурных работ. 2. Требования к качеству применяемого материала ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия. 3. Контроль качества выполненных арматурных работ ГОСТ 10922-2012. «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СТО Нострой 2.6.54-2001 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля». 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда. Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; ТОИ Р-218-35-94 «Типовая инструкция по охране труда для арматурщика»; ТИ РО-002-2003 ТИ РО-002-2003 Типовая инструкция по охране труда арматурщиков. Эталон выполнения действий 1. Технология выполнения работ (последовательность) Вязка кусачками заранее нарезанной вязальной проволокой длиной по 10см. 1. Левой рукой арматурщик держит конец вязальной проволоки, 2. Концы вязальной проволоки захватываются кусачками и закручиваются в два раза. Достаточно двух оборотов кусачками, чтобы получился крепко стянутый узел. 3. При последнем повороте проволока надламывается кусачками. 4. Заканчивая вязку узла, проволоку, не раскрывая кусачки, немного подгибают, чтобы освобожденный конец ее был загнут крючком для следующей вязки. Приемы вязки простых узлов без подтягивания при использовании вязальной проволоки в мотках 1. Зацепить крючком, на конце вязальной проволоки через левый верхний угол, пересечение стержней, которое надлежит связать. 2. Конец вязальной проволоки захватить кусачками. 3. Резким движением перенести правую руку с кусачками влево под вязальную проволоку в левой руке. 4. Раскрыть кусачки, перенести правую руку вверх над левой и захватить кусачками пересечение обоих концов проволоки; 5. Кусачки закрыть и повернуть два раза слева направо, не откусывая проволоку. 6. Левой рукой отвести конец проволоки, идущей от мотка, чтобы он не намотался на кусачки и не мешал скрутке. Простые узлы с подтягиванием при использовании вязальной проволоки в мотках 1. Зацепить пересечение стержней крючком, и конец крючка (с правой стороны) захватить зубцами кусачек, находящихся в правой руке; 2. Резким движением правой руки с кусачками подтянуть этот конец проволоки влево под другой конец, а левой рукой проволоку сначала влево, потом, подняв кверху, - вправо (над кусачками); 3. Кусачки освободить, перенести кверху левой рукой и легко провести зубцами по вязальной проволоке до упора в пересечение стержней (зубцами захватываются оба ряда вязальной проволоки); 4. Кусачки закрыть и, не откусывая проволоки, повернуть ими два раза, левой рукой отвести конец проволоки в сторону, чтобы она не наматывалась на кусачки. Вязку без подтягивания узлов каркасов при использовании вязальной проволоки в пучках 1.Левой рукой вынимают отрезок проволоки из пучка и указательным пальцем обертывают пересечение стержней; 2.захватывают зубцами кусачек концы отрезка проволоки и, подтянув немного стержни к себе, повертывают кусачками два раза. Способ вязки проволокой в пучках 1. Конец вязальной проволоки просовывают за продольный стержень под хомут, 2. Направляют большим пальцем левой руки, загибают вверх за хомут возле стержня и захватывают кусачками; 3. Кусачки с захваченным концом проволоки подтягивают под проволоку в левой руке, переносят вправо и захватывают ими пересечение обоих концов вязальной проволоки около связываемого узла; 4. Арматурщик подтягивает кусачки к себе и повертывает на два оборота. Сборка арматурной сетки плиты 1. На заранее размеченную мелом бетонную подготовку с проектным интервалом укладывают стержни в продольном направлении и соединяют их между собой. (Вместо разметки мелом, можно использовать шаблоны с заданным шагом) 2. При монтаже арматуры необходимо обеспечивать защитный слой бетона, т. е. расстояние между внешними поверхностями арматуры и бетона. 3. Для фиксации арматуры от смещений и обеспечения заданной толщины защитного слоя бетона готовую нижнюю сетку поднимают и к ее стержням вязальной проволокой прикрепляют бетонные подкладки (сухарики) с шагом 2,0х2,0 м. Для этих целей применяют также подставки из металла или пластмассовые фиксаторы. Особо высокими технологическими свойствами характеризуются надеваемые на арматуру пластмассовые кольца-фиксаторы. 3.Во время установки пластмассовое кольцо благодаря присущей ему упругости немного раздвигается и плотно охватывает стержень. Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня (Установка арматурных сеток см.. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложение М рис. М1 и М2). 2.Требования к качеству применяемого материала На элементах арматурных изделий и закладных деталей не должно быть отслаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других Кромки плоских элементов закладных деталей не должны иметь заусенцев, завалов и шероховатостей, превышающих 2 мм. (определяется визуально и при необходимости измерениями по ГОСТ 26433.1) Предельные отклонения для сеток, мм: - ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей плоских сеток, свободных концов стержней - ± 10; - длины плоских сеток - ± 15. Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток: -не должны превышать 6 мм на 1 м длины сетки. Отклонения размеров и параметров закладных деталей от проектных:- не должны превышать ± 5 мм. 3.Контроль качества выполнения арматурных работ Контролировать: 1.Соответствия арматурных изделий или отдельных стержней требованиям проекта по классу арматуры, диаметрам арматурных стержней, марке арматурных изделий. 2. Последовательность сборки элементов арматурных каркасов в соответствии с технологической картой. 3. Точность установки арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в плане и по высоте надежности их фиксации (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т) 3. Правильность соединения стержней, изделий (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 4. Соответствие толщины защитного слоя бетона (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 5. Качество применяемых в конструкции материалов (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С) 6. Качество выполнения вязки узлов каркаса (по ГОСТ 10922-2012. Приложение Ж. Рис. ж.2). 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда 1. Установить защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для выправления арматуры. 2. Места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и исправления арматуры, должны отгораживаться. 3. Во время резки станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м должно применяться приспособление, которое предотвращает их разлета. 4. Рабочие места, на которых стержни арматуры выступают за габариты верстака, должны ограждаться, а в двусторонних станках, кроме этого, нужно разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м. 5. Заготовленную арматуру складывать в специально отведенные для этого места. 6. Закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м. 7. При ведении арматурных работ на участках, не имеющих надежных ограждений, рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер.

№ 2 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО Трудовая функция: 3.2.4 Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах, установка и крепление простейших закладных деталей Трудовое действие (действия): Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах Типовое задание: Соберите портфолио, представив в нем видеоматериалы, отражающие выполнение трудовых действий по установке арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах и креплению простейших закладных деталей

Требования к структуре и оформлению портфолио: 1. Портфолио представляет собой видеоматериалы (видеоролик), длительностью не более 30 минут. 2. Видеоматериалы представляются экзаменуемым в комиссию на электронных носителях (флеш-карта, СD-диск). 3. Структура видеоролика: а) представление экзаменуемого (ФИО, место работы, должность) б) информация о выполняемом трудовом действии в) рассказ экзаменуемого о правилах безопасности и охраны труда при выполнении арматурных работ г) рассказ экзаменуемого о подготовке рабочего места при выполнении арматурных работ д) рассказ экзаменуемого об организации рабочего места при укладке и вязке арматуры в конструкцию е) демонстрация экзаменуемым выполнения трудового действия по установке арматуры из отдельных стержней в фундаментах или плитах ж) демонстрация экзаменуемым порядка проведения операционного контроля качества при выполнении работ по установке арматуры из отдельных стержней в фундаментах или плитах 4. Качество представляемых видеоматериалов должно обеспечивать идентификацию экзаменуемого. Ключ к заданию №2 Критерии оценки Наименование критерия Соответствие 1. Технология выполнения работ ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; Типовые технологические карты на производство арматурных работ. 2. Требования к качеству применяемого материала ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия. 3.Контроль качества выполненных арматурных работ ГОСТ 10922-2012. «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СТО Нострой 2.6.54-2001 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля». 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; ТОИ Р-218-35-94 «Типовая инструкция по охране труда для арматурщика»; ТИ РО-002-2003 ТИ РО-002-2003 Типовая инструкция по охране труда арматурщиков. Эталон выполнения действий 1. Технология выполнения работ (последовательность) Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах Арматуру к месту работ следует подавать только комплектно, иначе каркас не может быть связан. 1. Вначале проверяют основные размеры опалубки и лишь после этого приступают к раскладке арматуры у мест ее укладки. 2. Арматуру раскладывают в порядке, обратном сборке, т.е. те стержни, которые должны быть уложены верхними, при раскладке должны лежать внизу, и наоборот. 3. Бирки должны быть повернуты кверху лицевой стороной. В случае необходимости арматуру чистят и выпрямляют до подачи ее на укладку. 4. Если в арматуре плиты имеются стяжки между верхней и нижней сетками, то один из концов стяжки обычно остается в вертикальном положении. При этом необходимо загибать торчащие концы. Простейшим инструментом для этого служит трубчатый ключ, состоящий из отрезка газовой трубы с приваренным к нему рычагом. 5. При армировании конструкций отдельными стержнями, установленными внахлестку без сварки, длина нахлестки должна быть не менее: 1. для арматуры А - I -40d; 2. для арматуры А - II -40d; 3. для арматуры А - III -50d. Закладные детали Закладные детали представляют собой различные сваренные между собой металлические элементы (уголок, круг, полоса, лист, арматура из стали различных марок), которые закладываются или устанавливаются в различные конструкции до бетонирования. Эти детали в основном используются для соединения сборных, монолитных и железобетонных конструкций. Преимущественно закладные детали делятся на два типа: открытые и закрытые. При использование деталей открытого типа их основание выступает из бетона, у деталей закрытого типа основание полностью закрывается бетоном. Изготовление закладных деталей, осуществляется при помощи сварочного оборудования. Основой являются элементы металлического проката толщиной от 6 до 80 мм. При этом используются следующие виды проката: лист; полоса; швеллер; уголок; арматура, круг. Помимо этого, изготовление закладных деталей очень часто предполагает обработку антикоррозийными составами для продления сроков службы. 2. Требования к качеству применяемого материала Минимальные расстояния в свету между стержнями арматуры следует принимать такими, чтобы обеспечить совместную работу арматуры с бетоном и качественное изготовление конструкций, связанное с укладкой и уплотнением бетонной смеси, но не менее наибольшего диаметра стержня, а также не менее: 25 мм - при горизонтальном или наклонном положении стержней при бетонировании для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда; 30 мм - то же, для верхней арматуры; 50 мм - то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении стержней при бетонировании. На арматуре и закладных деталей не должно быть отслаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других Кромки плоских элементов закладных деталей не должны иметь заусенцев, завалов и шероховатостей, превышающих 2 мм. (определяется визуально и при необходимости измерениями по ГОСТ 26433.1) Предельные отклонения для сеток, мм: - ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей плоских сеток, свободных концов стержней - ± 10; - длины плоских сеток - ± 15. Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток: -не должны превышать 6 мм на 1 м длины сетки. Отклонения размеров и параметров закладных деталей от проектных:- не должны превышать ± 5 мм. 3. Контроль качества выполненных арматурных работ Контролировать: 1. Соответствие арматурных изделий или отдельных стержней требованиям проекта по классу арматуры, диаметрам арматурных стержней, марке арматурных изделий. 2. Последовательность сборки элементов арматурных каркасов в соответствии с технологической картой. 3. Точность установки арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в плане и по высоте надежности их фиксации (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 3. Правильность соединения стержней, изделий (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 4. Соответствие толщины защитного слоя бетона (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 5. Качество применяемых в конструкции материалов (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С). 6. Качество выполнения вязки узлов каркаса (по ГОСТ 10922-2012. Приложение Ж. Рис. ж.2). 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда 1. При сборке арматурного каркаса фундаментных плит непосредственно у места установки отдельные стержни арматуры необходимо спускать в котлованы и траншеи по специальным лоткам. Спуск рабочих в котлованы разрешается по стремянкам, а в узкие траншеи - по приставным лестницам; спускаться по распоркам креплений запрещается. 2. При установке арматуры вертикальных конструкций через каждые два метра по высоте должны устраиваться подмости с настилом шириной не менее 1 м, имеющие перильные ограждения и бортовую доску. 3.Устанавливать арматуру с лесов и подмостей разрешается лишь после проверки их исправности мастером (прорабом) и получения от него соответствующего разрешения. Работать с непроверенных лесов и подмостей, а также с настилов, уложенных на случайные опоры, (кирпичи, бочки и др.),запрещается. Во избежание перегрузки лесов и подмостей, а также падения с них предметов не разрешается устраивать на них запасы арматуры и других материалов. 4. Места под лесами и подмостями во время работы на них должны быть закрыты для прохода людей и движения транспорта или защищены навесами во избежание падения сверху каких-либо предметов. Сбрасывать вниз инструмент, доски, обрезки металла и другие предметы запрещается. 5. При отсутствии лесов и подмостей арматурщики, работая на высоте, обязаны пользоваться предохранительными поясами. Предохранительный пояс следует два раза в год испытывать на прочность нагрузки, а также подвергать регулярному осмотру. Для переноски и хранения инструментов при работе на высоте необходимо пользоваться сумками, надетыми через плечо. При подъеме арматурных сеток необходимо пользоваться оттяжками из прочного пенькового каната или тонкого стального троса. Снимать стропа поднятых и установленных арматурных каркасов можно лишь после их надежного закрепления. До закрепления арматурных каркасов находиться на них рабочим запрещается. Оставлять на весу устанавливаемую арматуру нельзя. 6. При подаче и установке арматуры вблизи электропроводов должны быть приняты меры предупреждения от поражения электротоком; следует оградить электросеть от соприкосновения с арматурой или обесточить ее. 7.Запрещается сваривать или вязать вертикально установленные каркасы, стоя на приваренных или привязных хомутах или стержнях 8. Во избежание ранения рук при установке арматуры в опалубку под нижние стержни следует укладывать прокладки. 9. Для прохода по верху арматуры, уложенной на перекрытии, необходимо устраивать па козелках, установленных на опалубке, настил шириной 30-40 cм. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.2.4 «Установка арматуры из отдельных стержней в фундаментах и плитах, установка и крепление простейших закладных деталей» принимается при условии выполнения экзаменуемым не менее 3 критериев из 4 за каждое задание практической части экзамена.