# МАКЕТ

# КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Арматурщик»

(уровень квалификации 4, подуровень 1)

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 3 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 7 |
|  | 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 9 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 9 |
|  | 2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 30 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Арматурщик»

Профессиональный стандарт «Арматурщик» (Приказ Минтруда России от 22.12.2014 №1087н)

Уровень квалификации 4 (подуровень 4.1)

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания требований охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении арматурных работ | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 1 |
|  | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 2 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 3 |
|  | 1 балл (5 правильных ответов) 0,8 балла (4 правильных ответа) 0,6 балла (3 правильных ответа) 0,4 балла (2 правильных ответа) 0,2 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 4 |
|  | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 15 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 23 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 24 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 26 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 58 |
| Знания правил оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 5 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 6 |
|  | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 7 |
| Знание видов и назначения инструмента, оборудования для арматурных работ, требования охраны труда при работе с ним | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 8 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 9 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 14 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 16 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 22 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 31 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 49 |
| Знание видов и свойств материалов для арматурных работ | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 10 |
|  | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 11 |
|  | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 12 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 13 |
|  | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 18 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 32 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 50 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 51 |
| Знание правил чтения рабочих чертежей | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 36 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 37 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 38 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 39 |
| Знание требований технической документации, предъявляемые к выставленной опалубке и к установленным в ней армоконструкциям | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 40 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 41 |
| Знание правила обвязки, строповки и приемки на рабочее место арматурных стержней, плоских и пространственных каркасов | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 43 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 44 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 45 |
| Устройство и приемы работы на приводных и полуавтоматических станках для заготовки арматуры | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 27 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 28 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 29 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 30 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 47 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 48 |
| Правила заготовки арматуры | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 17 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 33 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 34 |
| Допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 52 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 53 |
| Технология производства арматурных работ | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 19 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 46 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 54 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 55 |
|  | 3 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 63 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 64 |
|  | 4 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 66 |
| Способы и приемы вязки арматуры | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 20 |
|  | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 21 |
|  | 3 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 65 |
| Приемы сборки, установки и крепления арматуры и армоконструкций | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 25 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 35 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 42 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 56 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 57 |
| Технологии производства монолитных работ в зимнее время | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 59 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 60 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 61 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 62 |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 59

Количество заданий с открытым ответом: 3

Количество заданий на установление соответствия: 0

Количество заданий на установление последовательности: 4

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 2 часа

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сборка и монтаж двойных сеток весом до 100 кг | Соответствие: 1. Технологии выполнения работ требованиям: ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; Типовые технологические карты на производство арматурных работ. 2. Качества применяемого материала требованиям: ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия. 3. Качества выполненных арматурных работ требованиям: ГОСТ 10922-2012. «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия» СТО Нострой 2.6.54-2001 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля». 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда требованиям : Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; ТОИ Р-218-35-94 «Типовая инструкция по охране труда для арматурщика»; ТИ РО-002-2003 ТИ РО-002-2003 Типовая инструкция по охране труда арматурщиков. | Практическое задание – 1 |
| Установка и монтаж плоского каркаса весом более 100 кг в конструкцию |  | Портфолио |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Для проведения теоретической части экзамена необходим персональный компьютер с выходом в сеть Интернет.

Для проведения практической части экзамена необходимы:

- специально-оборудованная закрытая площадка, площадью не менее 50 м2, обеспечивающая возможность выполнения практического занятия №1;

- персональный компьютер, обеспечивающий возможность просмотра видеоматериалов портфолио;

- кусачки или вязальный крючок для вязки арматуры;

- инструменты для резки и гнутья арматуры;

- материалы:

- арматура АIII диаметр 16 мм, количество - 12п/м;

- арматура АIII диаметр 14 мм, количество - 12п/м;

- проволока вязальная диаметр 1мм – 14п/м;

- фиксаторы -10 шт.

- спецодежда;

- хлопковые перчатки- 1 пара.

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

Задания с выбором нескольких вариантов ответа:

1. Какие мероприятия должен выполнить арматурщик перед началом работы до получения задания у бригадира или руководителя работ?

1. проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности

2. подготовить средства индивидуальной защиты и проверить их исправность

3. одеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца

4. подобрать технологическую оснастку, инструмент и проверить их соответствие требованиям безопасности

5. проверить целостность опалубки и поддерживающих лесов

6. предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ

2. Какие действия запрещается производить с лесов и подмостей?

1. работать с непроверенных лесов и подмостей

2. работать с настилов, уложенных на опоры из кирпича или бочек

3. перегружать леса и подмости арматурой и другими материалами.

4. работать с лесов и подмостей, выполненных из досок толщиной менее 50мм

5. работать с настилов, уложенных на опоры из стоек

6. сбрасывать с высоты инструмент и обрезки металла

3. Чем необходимо покрывать настилы для предохранения от возгорания при выполнении сварочных работ с лесов, подмостей и люлек?

1. листовым железом

2. листом пластмассы

3. листовым асбестом

4. листом фанеры

4. Какие из перечисленных мер предосторожности следует принимать во избежание поражения электрическим током при электротермическом способе натяжения арматурных стержней?

1. укладывать стержни на контакты и вынимать их только при снятом напряжении

2. напряжение в нагреваемых стержнях не должно превышать 42 В

3. напряжение в нагреваемых стержнях не должно превышать 60 В

4. нагретые стержни брать за холодные концы

5. нагретые стержни брать только после полного остывания

6. обслуживающий персонал должен находиться по бокам формы, вмещающей арматуру

7. пользоваться резиновыми диэлектрическими перчатками, галошами и ковриком

8. пользоваться перчатками и защитными фартуками

5. Какие мероприятия первой помощи нужно оказать при получении ранений на строительной площадке?

1. промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом

2. наложить стерильный перевязочный материал на рану

3. засыпать рану порошками и покрывать мазями

4. перевязать рану бинтом

5. вскрыть имеющийся в аптечке первой помощи индивидуальный пакет

6. стереть с раны песок, землю и другие загрязнения

6. Какую первую помощь нужно оказать при переломах и вывихах?

1. смазывать место перелома йодом с целью предотвращения заражения раны

2. обеспечить спокойное и наиболее удобное положение для поврежденной конечности

3. попытаться вправить поврежденную конечность

4. наложить холодный компресс на поврежденную конечность

5. вызвать врача

7. Какие средства оказания первой помощи должны быть в санитарно-бытовых помещениях?

1.фиксирующие шины

2.средства индивидуальной защиты

3.аптечка с медикаментами

4.носилки

5. кислородные подушки

8. Какие требования техники безопасности обязан соблюдать арматурщик при резке арматурной стали дисковой пилой?

1. выполнять резку только после проведения специального инструктажа

2. выполнять резку в защитных очках

3. при обнаружении повреждений и дефектов в диске пилы прекратить работу и сообщить об этом механику

4. арматурную сталь держать под тупым углом к диску пилы

5. арматурную сталь держать под прямым углом к диску пилы

9. Какие меры безопасности должен соблюдать арматурщик при резке и гнутье арматурной стали на ручном станке?

1. убедиться в прочном креплении станка к верстаку

2. арматурную сталь держать под прямым углом к станку

3. оградить арматуру в верхней части сплошным кожухом

4. не допускать удлинения рычага (рукоятки) трубами или каким-либо предметом

10. Какие виды стали используются для изготовления арматуры?

1. малоуглеродистые

2. низколегированные

3. высоколегированные

4. углеродисто-конструкционные

5. горячекатанные

11. Арматурная сталь каких классов изготовляется горячекатаной?

1 А-I (А240)

2. А-II (А300)

3. A-III (А400)

4. A-IV (А600)

5. A-V (А800)

6. A-VI (A1000)

12. Арматурную сталь какого (каких) классов изготовляют периодического профиля?

1.А-I (А240)

2 А-II (А300)

3.А-III (А400)

4.A-IV (A600)

13. Какую арматуру НЕ используют для армирования железобетонных конструкций?

1. горячекатаную гладкую диаметром 6-40 мм

2. горячекатаную периодического профиля диаметром 6-40 мм

3. холоднокатаную диаметром 6-12 мм

4. термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-40 мм

5. холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3-12 мм

6. горячекатаную периодического профиля диаметром 6-12мм

14. Для выполнения каких работ по заготовке арматуры применяются приводные станки?

1. изготовления пространственных каркасов

2. резки стали диаметром до 70 мм

3. правки арматуры

4. резки сортового и фасонного проката - угловой, полосовой, швеллерной и двутавровой стали.

5. гнутья стержней арматуры диаметром до 25мм

15. Что необходимо проверить арматурщику непосредственно перед выполнением работ по натяжению арматурной стали?

1. качество ранее выполненных работ

2. надежность опалубки

3. исправность креплений зажимных плит и захватов

4. отсутствие дефектов в арматуре

5. исправность инструмента

6. рабочую документацию

7. исправность гидравлических насосов или домкратов

16. Какие требования предъявляются к двусторонним верстакам для заготовки арматуры?

1. должны быть разделены продольной металлической сеткой с ячейками размером 50 x 50 мм, высотой 1 м над верстаком

2. должны быть заземлены

3. должны быть разделены продольной металлической сеткой с ячейками размером 70 x 70 мм, высотой 1, 5 м над верстаком

4. должны быть прочно прикреплены к полу

17. Какие виды сварки применяют для изготовления арматурных каркасов?

1. стыковую

2. ультразвуковую

3. точечную

4. дуговую сварку

18. Как обозначается класс или классы арматуры по прочности на растяжение?

1. А - для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры

2. В - для холоднодеформированной арматуры

3 .С – для термически стройкой арматуры

4. П – для арматуры периодического профиля

5. К - для арматурных канатов

19. Что должен обеспечивать защитный слой бетона?

1. совместную работу арматуры с бетоном

2. сохранность арматуры от воздействий окружающей среды

3. гидроизоляцию конструкций

4. огнестойкость и огнесохранность конструкций.

5. теплоизоляцию конструкций

6. защиту от разрушений

20. Какие способы вязки арматуры используются на строительной площадке?

1.с использование сварки

2.ручной способ вязки

3. с использованием специальных скрепок (фиксаторов, коннекторов, скоб), выполненных из круглой проволоки

4.с использованием магнитных волн

21. Перечислите недостатки способа соединения арматуры с использованием сварки

1. частичная потеря эксплуатационных свойств стержней вследствие воздействия высокой температуры

2. высокая стоимость работ

3. при заливке бетона или в ходе его уплотнения сварные соединения могут разрушиться

4. теряется гибкость арматурных стержней

5. высокая трудоемкость работ

22. Какое из представленного оборудования используется для резки арматуры?

| Рис.1 | Рис.2 |
| --- | --- |
| Рис. 3. | Рис. 4. |
| Рис. 5. | Рис. 6 |
| рис. 7 | Рис. 8 |
| Рис.9 |

Задания с выбором одного варианта ответа:

23. Может ли арматурщик приступать к выполнению работ при условии, что его рабочее место не ограждено и в 3-х метрах от места выполнения работ есть перепад высот 1,3 м?

1. Может

2. Не может

24. В каких случаях разрешается ходить по уложенной арматуре?

1. если на опалубке установлены специальные мостики на козелках шириной не менее 0,6 м;

2. если оборудованы специальные трапы шириной 0,4 м, установленные между щитами опалубки;

3. если на опалубке установлены фиксаторы, выполненные из арматуры

25. В каких случаях разрешается ходить по уложенной арматуре?

1. по специальным мостикам шириной 0,4 м, устроенным на козелках, установленных на опалубку

2. по специальным мостикам шириной не менее 0,6 м, устроенным на козелках, установленных на опалубку

26. Какие меры безопасности необходимо предпринять во время натяжения арматуры у стендов?

1. выставить временный знак ограничения прохода к стенду

2. зажигать красную сигнальную лампочку.

3. включать звуковой сигнал, предупреждающий о том, что производится натяжение арматуры на стенде

27. Чем должны быть дополнительно оборудованы станки для резки и правки арматурной стали для безопасного ведения работ?

1. электроприводами

2 заземленнием

3. местными отсосами

4. огражденнием

28. На какие виды подразделяются станки для гибки стержней арматурной стали и сварных сеток?

1. приводные и ручные

2. двухдисковые и однодисковые

29. Какую группу по электробезопасности должен иметь арматурщик, работающий на станках с электроприводом

1. вторую

2. третью

3. четвертую

30. При какой длине отрезков арматурной стали запрещается резка на приводных станках без приспособления, предохраняющего от ранения?

1. менее 0,3 м

2. менее 1 м

3. менее 1,2 м

31. Что должна обеспечивать регулировка противовеса дисковой пилы?

1. приведение пилы в рабочее состояние включением пилы в электросеть, а отвод в нерабочее состояние отключением пилы от электросети.

2. приведение пилы в рабочее состояние только при приложении усилия арматурщика к ее рукоятке, а отвод в нерабочее состояние автоматически после снятия усилия

32. Арматурные канаты какого диаметра используются при армировании железобетонных конструкций?

1. 3-16 мм

2. 3-18 мм

3. 6-18 мм

4. 6-50 мм

33. Для изготовления каких конструкций и изделий используются арматурные сетки?

1. «объемных» каркасов

2. колонн, балок ригелей, фундаментов

3. изделий с небольшим поперечным сечением

34. Для изготовления каких конструкций и изделий используются арматурные каркасы?

### 1. изделий с небольшим поперечным сечением

2. колонн, балок ригелей, фундаментов

35. На какой высоте осуществляются работы, представленные на схеме?

1. более 1 м

2. более 1,3 м

3. более 1,5 м

4. более 1,8 м

36. Под каким номером на представленном рисунке указаны выпуски арматуры в сопряжении балок и плит?

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

37. Под каким номером на представленном рисунке указана надопорная арматура в сопряжении плит?

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

38. Под каким номером на представленном рисунке узла сопряжения ригеля с колонной указаны выпуски арматуры колонны?

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

39. Расшифруйте представленное условное обозначение  на чертеже?

40. Допускается ли попадание смазки опалубки на арматуру и закладные детали?

1. допускается

2. допускается при условии выполнении работ в зимнее время

3. не допускается

41. Каким образом очищается опалубка и арматура массивных конструкций перед бетонированием?

1. сжатым или горячим воздухом

2. паром или горячей водой

42. Что показано на рисунке?

1. шаблоны для установки вертикальных плоских арматурных каркасов в опалубке

2. сварные соединения арматуры

43. Каким образом необходимо выполнять строповку армокаркаса перед подъемом его краном?

1. каркас должен лежать в горизонтальной плоскости в проектном положении

2. каркас должен быть на весу в проектном положении, при котором возможно осуществление безопасного процесса монтажа

3. каркас должен быть на весу в проектном положении

4. каркас должен быть на весу в вертикальном проектном положении, при котором возможно осуществление безопасного процесса монтажа

Задания с открытым ответом :

44. С помощью какого приспособления осуществляется подъем удлиненного арматурного каркаса показанного на рисунке?

45.  Какие процессы представлены на рисунке?

46. Арматурные каркасы какой массы подают и устанавливают в проектное положение с помощью крана?

1.более 50 кг

2. более 100 кг

3.более 150 кг

4.более 200 кг

47. Какие станки применяются для резки стержней арматуры диаметром до 20мм?

1.приводные

2.ручные станки

48. На каких станках выполняют правку и резку арматуры диаметром от 4 до 14мм?

1.на правильно-отрезных станках и станках-автоматах

2. на ручных станках

49. Каким образом следует производить вытяжку арматуры?

1. с помощью транспортных средств

2. при помощи лебедки с дистанционным управлением

3. расправлять витки руками

50. Каким классом обозначается гладкая арматура?

1. А240 (A-I);

2. А300 (А- II ),

3. А400 (А- III , А400С)

4. А500 (А500С, А500СП)

5. В500 (Bp-I, B500C)

51. Что означает буква С в классификации арматуры?

1. свариваемая

2. стальная

3. термически стойкая

52. Какие допускаются предельные отклонения от проекта между арматурными стержнями в вязаных каркасах и сетках для продольной арматуры?

1. не более 50мм

2. не более 25мм

3.не более  20мм

53. Какие допускаются предельные отклонения от проекта в расстоянии между рядами арматуры для конструкций толщиной более 1м?

1. отклонения ±10 мм

2. отклонения ± 15 мм

3. отклонения ± 20 мм

54. Какой должна быть толщина защитного слоя бетона для арматуры?

1 не менее диаметра стержня арматуры

2 не менее 10 мм

3 не менее 20мм

55. Укажите лишнюю операцию в процессе вязки арматуры с использованием специальных скрепок (фиксаторов, коннекторов, скоб), выполненных из круглой проволоки

1. все соединения стержней приварить аппаратом

2. зафиксировать скобы в местах соединения металлических стержней

3. выложить арматуру так, чтобы образовалась сетка

56. Каким образом должны закрепляться в опалубке арматурные каркасы длиной более 10 м?

1. в одной точке сваркой

2. не менее чем в двух точках

3. не менее чем в трех точках

57. Каким образом определяется центр тяжести арматурных каркасов и сеток при отсутствии данных о его положении?

1. пробным подъемом на высоту не более 10 см

2. пробным подъемом на высоту не более 20 см.

3. пробным подъемом на высоту не более 25 см

58. Через какое расстояние по высоте необходимо устраивать настил с ограждениями, имеющими перила и бортовые доски, при сборке арматуры колонн и других высоких вертикальных конструкций?

1. 1 м

2. 1.5 м

3. 2 м

4. 2,5 м

59. Как должны быть защищены полости конструкций от промерзания в зимнее время года после установки арматуры и опалубки до укладки бетонной смеси?

1. прогреты паром

2. закрыты брезентом

60. Как необходимо удалить наледь с конструкций перед укладкой бетонной смеси, если они не были защищены от промерзания

1. прогреть паром

2 продуть горячим воздухом

61. Как должна быть подготовлена опалубка и бетонная подготовка в местах установки арматурных изделий в зимнее время года?

1.удален мусор, грязь, снег и лед

2. выполнен прогрев опалубки и основания

62. Можно ли использовать при электродном прогреве бетона  в зимнее время года в качестве электродов арматуру бетонируемой конструкции?

1.Да

2.Нет

Задания на установление последовательности

63. Опишите последовательность выполнения армирования ленточных фундаментов из готовых плоских сеток и каркасов

Ответ запишите в виде последовательности порядковых номеров перечисленных технологических операций в форме «№-№-№-№-№»

| № | Технологическая операция |
| --- | --- |
| 1. | укладка нижнего ряда плоских сеток краном или вручную |
| 2. | проведение выверки установленных сеток и каркасов с составлением акта на скрытые работы |
| 3. | установка плоских каркасов вручную с нахлестом не менее 25 – 30 d арматуры с фиксированием их между собой горизонтальными металлическими стержнями |
| 4. | установка пластмассовых фиксаторов в нижней части фундаментов для образования защитного слоя бетона, толщина которого определяется проектом |
| 5. | установка и закрепление временных металлических подставок (фиксаторы, шаблоны) с шагом 0,8 - 1,2 метра по длине фундамента с последующей укладкой верхнего ряда сеток краном или вручную |

64. Опишите последовательность установки арматуры ребристых перекрытий

Ответ запишите в виде последовательности порядковых номеров перечисленных технологических операций в форме «№-№-№-№»

| № | Технологическая операция |
| --- | --- |
| 1. | укладка между балками арматурных сеток плит перекрытия |
| 2. | раскатка или раскладка на опалубке между балками и прогонами готовых арматурных сеток плиты. |
| 3. | установка (укладка) в короба опалубки каркасы главных балок путем заведения их поочередно каждым из концов в каркасы колонн |
| 4. | укладка каркасов второстепенных балок путем заведения их в каркасы главных балок |

65. Опишите порядок вязки арматуры ручным способом

Ответ запишите в виде последовательности порядковых номеров перечисленных технологических операций в форме «№-№-№-№-№»

| № | Технологическая операция |
| --- | --- |
| 1. | отрезать 30-сантиметровый кусок проволоки, сложить пополам и обернуть вокруг соединения арматурных стержней по диагонали. |
| 2. | завести свободные концы проволоки в крюк. |
| 3. | поворачивать крючок строго по часовой стрелке до тех пор, пока не будет достигнуто надежное соединение. |
| 4. | выложить арматуру так, чтобы образовалась сетка |
| 5. | вдеть крючок в петлю |

66. Перечислите порядок работ по устройству монолитных железобетонных продольных стыков по плите проезжей части тавровых и двутавровых балок?

| № | Технологическая операция |
| --- | --- |
| 1. | стыки бетонируются, проводятся технологические операции по уходу и при необходимости прогреву |
| 2. | выпуски арматуры из плиты выправляются, очищаются от грязи и коррозии |
| 3. | связывается или сваривается арматурный каркас продольного стыка |
| 4. | производится сварка выпусков или устраиваются стыки выпусков внахлестку |
| 5. | устанавливается верхняя и нижняя продольная арматура стыка плиты по проекту |
| 6. | подвешиваются щиты опалубки продольного стыка |

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3, 6 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 2 | 1,2,3,6 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 3 | 1,3 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 4 | 1,2,4,6,7 | 1 балл (5 правильных ответов) 0,8 балла (4 правильных ответа) 0,6 балла (3 правильных ответа) 0,4 балла (2 правильных ответа) 0,2 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 5 | 2,4,5 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 6 | 2,5 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 7 | 1,3,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 8 | 2,3,5 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 9 | 1,4 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 10 | 1,2,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 11 | 1,2,3,4 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 12 | 2,3,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 13 | 3,6 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 14 | 2,4 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 15 | 3,4,7 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 16 | 1,4 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 17 | 1,3,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 18 | 1,2,5 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 19 | 1,2,4,5 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 20 | 1,2,3 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 21 | 1,3,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 22 | 1,2 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 23 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 24 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 25 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 26 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 27 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 28 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 29 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 30 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 31 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 32 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 33 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 34 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 35 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 36 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 37 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 38 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 39 | 12-номер позиции; -диаметр арматуры 8мм; А500-класс арматуры; 120 ш –количество, 120 штук | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 40 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 41 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 42 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 43 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 44 | Траверса | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 45 | Строповка и монтаж арматурного каркаса | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 46 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 47 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 48 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 49 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 50 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 51 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 52 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 53 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 54 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 55 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 56 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 57 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 58 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 59 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 60 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 61 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 62 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 неправильный ответ) |
| 63 | 4-1-3-5-2 | 3 балла (правильный ответ) |
| 64 | 3-4-1-2 | 2 балла (правильный ответ) |
| 65 | 4-1-5-2-3 | 3 балла (правильный ответ) |
| 66 | 2-4-5-3-6-1 | 4 балла (правильный ответ) |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Решение о допуске к сдаче практической части принимается на основании определения итогового балла, который должен составлять не менее 50 из 77 максимально возможных.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

Трудовая функция: 3.3.3 Сборка и установка сеток и плоских каркасов массой более 100 кг и двойных сеток массой до 100 кг, выверка установленных сеток и каркасов. Трудовое действие (действия): Сборка и монтаж двойных сеток весом до 100 кг Типовое задание: Выполите сборку фрагмента двойной сетки размером 1м*1м для армирования конструкций (например, фундаментной плиты). Шаг поперечной арматуры -200мм. Условия выполнения задания: 1. Место (время) выполнения задания: площадка. 2. Максимальное время выполнения задания: 1 час. 3. Вы можете воспользоваться: инвентарные приспособления; кусачки или вязальный крючок для вязки арматуры; инструменты для резки и гнутья арматуры; материалы: арматура АIII диаметр 16 мм, количество - 12п/м (нижняя сетка); арматура АIII диаметр 14 мм, количество - 12п/м (верхняя сетка); проволока вязальная диаметр 1мм – 14п/м; фиксаторы -10 шт.

Ключ к заданию №1 Критерии оценки Наименование критерия Соответствие 1. Технология выполнения работ ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; Типовые технологические карты на производство арматурных работ. 2. Требования к качеству применяемого материала ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия. 3. Контроль качества выполненных арматурных работ ГОСТ 10922-2012. «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СТО Нострой 2.6.54-2001 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля». 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда. Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; ТОИ Р-218-35-94 «Типовая инструкция по охране труда для арматурщика»; ТИ РО-002-2003 ТИ РО-002-2003 Типовая инструкция по охране труда арматурщиков. Эталон выполнения действий 1. Технология выполнения работ (последовательность) Изготовление сетки начинают с разметки мелом на основании положения продольных и поперечных стержней. Затем раскладывают стержни и соединяют их между собой. Готовую сетку поднимают на подкладки для обеспечения защитного слоя. При двойном армировании вторую сетку собирают аналогично первой. Стыки сеток выполняют в основном внахлестку. В направлении рабочих стержней нахлест сеток из гладких круглых стержней составляет l > 250 мм с расположением в зоне стыка не менее двух поперечных стержней. В сетках из арматуры периодического профиля наличие поперечных стержней в зоне стыка необязательно, но длина нахлеста должна быть равна l + 5 диаметров рабочих стержней. В направлении распределительных стержней сетки могут укладываться либо без нахлеста, либо внахлест или с установкой дополнительной сетки, перекрывающей место соединения основных сеток. Рисунок Армирование сплошных плоских фундаментов, а - армирование вязаной арматурой; б- армирование сварными сеткам Рисунок: Схема производства работ по армированию фундаментной плиты вручную1- верхняя сетка; 2 – каркас поддерживающий верхнюю сетку; 3 – нижняя сетка; 4 – фиксатор защитного слоя бетона; 5 – вязальная проволок. 2.Требования к качеству применяемого материала На элементах арматурных изделий не должно быть отслаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других загрязнений. Предельные отклонения для сеток, мм: - ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей плоских сеток, свободных концов стержней - ± 10; - длины плоских сеток - ± 15. Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток: - не должны превышать 6 мм на 1 м длины сетки Минимальные расстояния между стержнями арматуры (в свету): при горизонтальном или наклонном положении стержней при бетонировании для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда- 25мм то же, для верхней арматуры-30мм то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении стержней при бетонировании -50мм. 3.Контроль качества выполнения арматурных работ Контролировать: 1.Соответствия арматурных изделий или отдельных стержней требованиям проекта по классу арматуры, диаметрам арматурных стержней, марке арматурных изделий. 2. Последовательность сборки элементов арматурных каркасов в соответствии с технологической картой. 3. Точность установки арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в плане и по высоте надежности их фиксации (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т) 3. Правильность соединения стержней, изделий (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 4. Соответствие толщины защитного слоя бетона (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 5. Качество применяемых в конструкции материалов (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С) 6. Качество выполнения вязки узлов каркаса (по ГОСТ 10922-2012. Приложение Ж. Рис. ж.2). 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда 1. Установить защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для выправления арматуры. 2. Места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и исправления арматуры, должны отгораживаться. 3. Во время резки станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м должно применяться приспособление, которое предотвращает их разлета. 4. Рабочие места, на которых стержни арматуры выступают за габариты верстака, должны ограждаться, а в двусторонних станках, кроме этого, нужно разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м. 5. Заготовленную арматуру складывать в специально отведенные для этого места. 6. Закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м. 7. При ведении арматурных работ на участках, не имеющих надежных ограждений, рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер.

№ 2 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО Трудовая функция: 3.3.3 Сборка и установка сеток и плоских каркасов массой более 100 кг и двойных сеток массой до 100 кг, выверка установленных сеток и каркасов Типовое задание: Представьте на оценку экспертной комиссии видеоматериалы, отражающих выполнение Вами трудовых действий по монтажу плоского каркаса весом более 100 кг в конструкцию по выбору (например, ленточного фундамента, плиты перекрытия, фундаментной плиты, ростверка и др.).

Требования к структуре и оформлению портфолио: 1. Портфолио представляет собой видеоматериалы (видеоролик), длительностью не более 30 минут. 2. Видеоматериалы представляются экзаменуемым в комиссию на электронных носителях (флеш-карта, СD-диск). 3. Структура видеоролика: а) представление экзаменуемого (ФИО, место работы, должность) б) информация о выполняемом трудовом действии в) рассказ экзаменуемого о правилах безопасности и охраны труда при выполнении арматурных работ г) рассказ экзаменуемого о подготовке рабочего места при выполнении арматурных работ д) рассказ экзаменуемого об организации рабочего места при вязке и укладке арматуры в конструкцию е) демонстрация экзаменуемым выполнения трудового действия по монтажу плоского каркаса весом более 100 кг в конструкцию ж) демонстрация экзаменуемым порядка проведения операционного контроля качества при выполнении работ по монтажу плоских каркасов 4. Качество представляемых видеоматериалов должно обеспечивать идентификацию экзаменуемого. Ключ к заданию №2 Критерии оценки Наименование критерия Соответствие 1. Технология выполнения работ ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; Типовые технологические карты на производство арматурных работ. 2. Требования к качеству применяемого материала ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия. 3.Контроль качества выполненных арматурных работ ГОСТ 10922-2012. «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия». СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; ТОИ Р-218-35-94 «Типовая инструкция по охране труда для арматурщика»; ТИ РО-002-2003 ТИ РО-002-2003 Типовая инструкция по охране труда арматурщиков. Эталон выполнения действий (на примере монтажа плоского каркаса в конструкцию ленточного фундамента) Технология выполнения работ (последовательность) Подачу плоских арматурных каркасов, сеток (в пачках) к месту их установки в проектное положение осуществляют гусеничным краном РДК-25 со стрелой 17,5 м или другими кранами с техническими характеристиками, аналогичными указанной марки. Ось движения крана устанавливается в зависимости от естественного угла обрушения грунта и крутизны откоса, но не менее 1 м от гусеницы до откоса. Армирование ленточных фундаментов из готовых плоских сеток и каркасов выполняется в следующей последовательности: 1. Установить пластмассовые фиксаторы в нижней части фундаментов для образования защитного слоя бетона, толщина которого определяется проектом; 2. Уложить нижний ряд плоских сеток краном или вручную; 3. Установить плоские каркасы вручную с нахлестом не менее 25 - 30 d арматуры с фиксированием их между собой горизонтальными металлическими стержнями; 4. Установить и закрепить временные металлические подставки (фиксаторы, шаблоны) с шагом 0,8 - 1,2 метра по длине фундамента с последующей укладкой верхнего ряда сеток краном или вручную; 5. Провести выверку установленных сеток и каркасов. Схема установки арматуры из плоских арматурных каркасов и сеток ленточных фундаментов 2. Качество используемого материала Арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту, требованиям соответствующих стандартов и сертификатам соответствия. 3. Качество выполненной работы Проверить: 1. Соответствие положения установленных арматурных изделий проектным решениям. 2. Величину защитного слоя бетона (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 3. Надежность фиксации арматурных изделий в опалубке; (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 4. Качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса. (по ГОСТ 10922-2012. Приложение Ж. Рис. ж.2). 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда 1. Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 2.Подача и установка арматуры вблизи проводов, находящихся под электрическим напряжением, не допускается. 3. При установке арматуры в опалубке нижние стержни должны укладываться на подкладки во избежание ранения пальцев. 4. Подача легких арматурных сеток и каркасов в котлован или траншею производится путем спуска по настилам. 5. Оставлять установленные арматурные изделия на весу не разрешается. 6. Во избежание перегрузки подмостей не допускается хранение на них запасов арматуры. 7. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас или козелки. 8. При производстве арматурных работ запрещается: - работать с непроверенных подмостей и с настилов, уложенных на случайны неустойчивые опоры; - находиться на каркасе до его окончательной установки и раскрепления; - оставлять без закрепления установленную арматуру; - чистить арматуру без защитных очков и плотных рукавиц; - резать арматурные стержни, которые по прочности и диаметром превосходят технические показатели данного станка; - при работе на станках для гибки арматуры удлинять рычаги отрезками труб, а также опираться на эти рычаги; - занимать проходы и рабочее место у станка арматурными заготовками; - приступать к работе на неисправном оборудовании, применять неисправные инструменты и инвентарь. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.3.3 «Сборка и установка сеток и плоских каркасов массой более 100 кг и двойных сеток массой до 100 кг, выверка установленных сеток и каркасов» принимается при условии выполнения экзаменуемым не менее 3 критериев из 4 за каждое задание практической части экзамена.