# МАКЕТ

# КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Арматурщик»

(уровень квалификации 4, подуровень 2)

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 3 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 8 |
|  | 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 9 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 10 |
|  | 2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 10 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 34 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Арматурщик»

Профессиональный стандарт «Арматурщик» (Приказ Минтруда России от 22.12.2014 №1087н)

Уровень квалификации 4 (подуровень 2)

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания требований охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении арматурных работ | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 1 |
|  | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 2 |
|  | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 3 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 25 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 26 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 29 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 31 |
| Знания правил оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 5 |
|  | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 6 |
| Знание видов и назначения инструмента, оборудования для арматурных работ, требования охраны труда при работе с ним | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 4 |
|  | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 7 |
|  | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 8 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 9 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 10 |
|  | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 19 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 27 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 28 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 30 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 69 |
| Знание правил чтения рабочих чертежей | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 32 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 33 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 34 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 35 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 36 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 70 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 71 |
| Знание требований технической документации, предъявляемые к выставленной опалубке и к установленным в ней армоконструкциям | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 37 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 38 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 39 |
| Знание технологии производства арматурных работ | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 11 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 12 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 13 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 14 |
|  | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 15 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 40 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 42 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 44 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 65 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 67 |
| Знание правила обвязки, строповки и приемки на рабочее место арматурных стержней, плоских и пространственных каркасов | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 46 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 47 |
| Знание видов арматурной стали, ее маркировки, обозначения, свойств и технических характеристик | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 16 |
|  | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 17 |
|  | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 18 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 49 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 50 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 72 |
| Знания допустимых отклонений при изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 52 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 53 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 54 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 55 |
| Знание порядка выверки установленной арматуры и армоконструкций | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 41 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 51 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 57 |
| Знание технологии производства монолитных работ в зимнее время | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 20 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 59 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 60 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 61 |
| Знание приемов сборки, установки и крепления арматуры и армоконструкций в конструкциях повышенной сложности | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 43 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 45 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 56 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 58 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 62 |
|  | 3 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 66 |
| Знание способов предварительного натяжения арматуры и арматурных пучков в конструкциях | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 21 |
|  | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 22 |
|  | 1 балл (5 правильных ответа) 0,8 балла (4 правильных ответа) 0,6 балла (3 правильных ответа) 0,4 балла (2 правильный ответ) 0,2 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 23 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 48 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 63 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 64 |
| Знание способов и приемов вязки арматуры | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 24 |
|  | 3 балла (правильный ответ) 1 балл (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 68 |
|  | 3 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 73 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 74 |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 64

Количество заданий с открытым ответом: 6

Количество заданий на установление соответствия: 1

Количество заданий на установление последовательности: 3

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 2 часа

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сборка пространственного арматурного каркаса | Соответствие: 1. Технологии выполнения работ требованиям: ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; Типовые технологические карты на производство арматурных работ. 2. Качества применяемого материала требованиям: ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия. 3. Качества выполненных арматурных работ требованиям: ГОСТ 10922-2012. «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия» СТО Нострой 2.6.54-2001 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля». 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда требованиям : Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; ТОИ Р-218-35-94 «Типовая инструкция по охране труда для арматурщика»; ТИ РО-002-2003 ТИ РО-002-2003 Типовая инструкция по охране труда арматурщиков. | Практическое задание – 1 |
| Монтаж пространственного арматурного каркаса в конструкцию |  | Портфолио |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Для проведения теоретической части экзамена необходим персональный компьютер с выходом в сеть Интернет.

Для проведения практической части экзамена необходимы:

- специально-оборудованная закрытая площадка, площадью не менее 50 м2, обеспечивающая возможность выполнения практического занятия №1;

- персональный компьютер, обеспечивающий возможность просмотра видеоматериалов портфолио;

- инвентарные приспособления;

- козлы;

- защитные ограждения рабочего места;

- кусачки или вязальный крючок для вязки арматуры;

- инструменты для резки и гнутья арматуры;

- мерная рейка;

- материалы:

- арматура АIII диаметр 16 мм, количество - 4п/м (продольная арматура);

- арматура АI диаметр 10 мм, количество - 9п/м;

- проволока вязальная диаметр 1мм – 4п/м.

- спецодежда;

- хлопковые перчатки- 1 пара.

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

Задания с выбором нескольких вариантов ответа:

1. Какими приспособлениями должен пользоваться арматурщик при спуске в котлованы и траншеи?

1. стремянки

2. распорки креплений

3. приставные лестницы

2. Какие действия запрещено выполнять при работе с лесов и подмостей?

1. работать с непроверенных лесов и подмостей

2. работать с настилов, уложенных на опоры из кирпича или бочек

3. работать с лесов и подмостей, выполненных из досок толщиной менее 50мм

4. перегружать леса и подмости арматурой и другими материалами

5. работать с настилов, уложенных на опоры из стоек

6. сбрасывать с высоты инструмент, обрезки металла и какие-либо предметы

3. Что необходимо выполнять перед подъемом арматурных каркасов или сеток грузоподъемными кранами и механизмами?

1. осмотреть зону подъема и перемещения грузов и убедиться в том, что в этой зоне нет людей

2. осмотреть зону подъема и перемещения грузов и убедиться в том, что на площадке нет посторонних предметов или грузов

3. проследить за тем, чтобы поднимаемый груз не превышал 100 кг

4. пользоваться оттяжками, чтобы груз не раскачивался

5. проследить за тем, чтобы на поднимаемом грузе не было посторонних предметов

6. пользоваться страховочными приспособлениями, чтобы груз не раскачивался

4. При резке арматурной стали дисковой пилой, согласно правилам технике безопасности, арматурщик обязан

1. выполнять резку в защитных очках

2. выполнять резку в помещении, расположенном под навесом

3. арматурную сталь держать под тупым углом к диску пилы

4. арматурную сталь держать под прямым углом к диску пилы

5. при обнаружении в диске пилы трещины, вмятины или других дефектов немедленно прекратить работу, продолжив ее только после устранения дефектов самостоятельно или под руководством механика

6. при обнаружении в диске пилы трещины, вмятины или других дефектов работу прекратить и сообщить об этом механику

5. Какую первую помощь нужно оказать пострадавшему при переломах и вывихах?

1. обеспечить спокойное и наиболее удобное положение для поврежденной конечности

2. обработать место перелома йодом

3. наложить жгут на поврежденную конечность

4. вызвать врача

6. Какие действия НЕЛЬЗЯ выполнять при оказании первой помощи при получении ранений на строительной площадке?

1. промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом

2. заматывать рану изоляционной лентой

3. перевязывать рану

4. обращаться к врачу

5. удалять из раны сгустки крови

6. засыпать рану порошками и покрывать мазями

7. мыть руки с мылом

7. Каким образом необходимо обезопасить токоведущие части электроустановок?

1. изолировать

2. оборудовать безопасными предохранительными вставками

3. оградить

4. разместить в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним

8. Какие меры безопасности должен соблюдать арматурщик при гибке арматурных стержней на станках с механическим приводом?

1. остановить гибочный диск перед закладкой арматурных стержней

2. оградить место перехода арматурной стали с вертушки на станок, а также длинномерные стержни, выступающие за габариты станка

3. использовать арматурные стержни, диаметр которых не превышает допускаемый для применяемого станка

4. осуществлять заправку концов проволоки или катанки из бухты в правильный барабан, а также в ролики станка при отключенном электродвигателе

5. заменять упоры и гибочные пальцы только после остановки станка

9. Какие требования безопасности должны соблюдаться при заготовке арматуры на двухсторонних верстаках?

1. верстаки должны быть заземлены

2. верстаки должны быть расположены в изолированном помещении

3. верстаки должны быть прочно прикреплены к полу

4. верстаки должны быть разделены продольной металлической сеткой

10. Какие меры безопасности должен соблюдать арматурщик при резке и гнутье арматурной стали на ручном станке?

1. убедиться в прочном креплении станка к верстаку

2. арматурную сталь держать под прямым углом к станку

3. оградить арматуру в верхней части сплошным кожухом

4. не допускать удлинения рычага (рукоятки) трубами или каким-либо предметом

11. Укажите, какие из представленных на рисунке закладных деталей являются открытого типа?

1. а

2. б

3. в

4. г

5. д

12. Как осуществляется анкеровка поперечной арматуры?

1. путем загиба и охвата продольной арматуры

2. приваркой к продольной арматуре

3. соединением внахлест

13. Как выполняются механические соединения (стыки) арматуры?

1. спрессованными муфтами

2.стыкуемыми стержнями

3. резьбовыми муфтами

14. Из чего выполняют затяжки арок?

1. напрягаемой канатной арматуры

2. гибкой стали

3. ненапрягаемой арматурой

15. Назовите схемы армирования вертикальных элементов железобетонных конструкций гидротехнических сооружений?

1. наклонные армофермы с вертикальными стояками

2. вертикальные армофермы с горизонтальными армопакетами

3. горизонтальные и наклонные армофермы с вертикальными армопакетами

4. горизонтальные  армофермы с вертикальными армопакетами

5. армоблоки, в которых объединяется рабочая арматура всех направлений

6. армопанели, включающие рабочую арматуру двух направлений, спаренные армопанели или односторонние

7. армоблоки, в которых объединяется несущая вспомогательная арматура

16. Арматурную сталь каких классов изготовляют периодического профиля?

1.А-I (А240)

2 А-II (А300)

3.А-III (А400)

4.A-IV (A600)

17. Какие виды стали используются для изготовления арматуры?

1. малоуглеродистые

2. низколегированные

3. высоколегированные

4. углеродисто-конструкционные

5. горячекатанные

18. Арматурная сталь каких классов изготовляется горячекатаной?

1 А-I (А240)

2. А-II (А300)

3. A-III (А400)

4. A-IV (А600)

5. A-V (А800)

6. A-VI (A1000)

19. Какие инструменты используются при визуальной выверки арматуры и конструкций?

1. стальные рулетки

2. теодолиты

3. линейки

4. калибры

5. нивелиры

6. лот-приборы

7. лазерные приборы и устройства

8. шаблоны

20. Как должны быть подготовлены стержни арматуры для укладки в опалубку в зимнее время года?

1. обработаны тосолом

2. обезжирены

3. очищены льда и снега

4. прогреты до температуры 15градусов

5. очищены от налета ржавчины

21. Какие способы натяжения стержневой арматуры всех классов применяются строительстве?

1. механический способ

2. ручной способ

3. электротермический способ

4. гидравлический

22. Виды какой арматурной стали применяются в качестве напрягаемой стержневой арматуры для предварительно напряженных железобетонных изделий?

1. горячекатанная класса A-IV, марок 80С и 20ХГ2Ц

2. термически упрочненная классов Ат-IV, Aт-V и Ат-VI

3. горячекатанная класса A-I1, марок 80С и 20ХГ2Ц

4. горячекатаная класса A-V, марки 23Х2Г2Т (ЧМТУ 1-177-67)

5. горячекатаная класса A-1

23. Какие виды временных концевых анкеров следует применять для закрепления стержневой напрягаемой арматуры?

1. стальные спрессованные в холодном состоянии шайбы

2. муфты

3. высаженные головки

4.зажимы

5. фиксаторы

6. приваренные коротыши

7. отрезки стержней с резьбой и гайкой на конце

8. инвентарные зажимы

24. Перечислите недостатки способа соединения арматуры с использованием сварки

1. частичная потеря эксплуатационных свойств стержней вследствие воздействия высокой температуры

2. высокая стоимость работ

3. при заливке бетона или в ходе его уплотнения сварные соединения могут разрушиться

4. теряется гибкость арматурных стержней

5. высокая трудоемкость работ

Задания с выбором одного варианта ответа

25. Может ли арматурщик приступать к выполнению работ при условии, что его рабочее место не ограждено и в 3-х метрах от места выполнения работ есть перепад высот 1,3 м?

1. Может

2. Не может

26. В каких случаях разрешается ходить по уложенной арматуре?

1. если на опалубке установлены специальные мостики на козелках шириной не менее 0,6 м;

2. если оборудованы специальные трапы шириной 0,4 м, установленные между щитами опалубки;

3. если на опалубке установлены фиксаторы, выполненные из арматуры

27. При какой длине арматурной стали запрещается резка отрезков арматурной стали на приводных станках без приспособления, предохраняющего от ранения?

1. менее 0,3 м

2. более 0,5 м

3. более 0,6 м

28. Каким образом допускается закладывать арматурную сталь на приводном станке для гнутья?

1. конвейером при работе станка

2. только при остановленном диске

3. небольшим количеством, не останавливая работу диска

29. Где запрещается находиться арматурщику во время подъема и монтажа армированных конструкций?

1. вблизи электропроводов и электрооборудования

2. в плохо освещенных местах

3. под лесами и подмостями

30. Какое оборудование применяется для соединения арматурных стержней в плоские каркасы и сетки?

1.одноточечные сварочные машины

2. приводные станки с электромеханическим или гидравлическим приводом

31. Какие меры безопасности необходимо предусмотреть в местах, где осуществляется предварительное натяжения арматуры?

1. не допускается нахождение и проход людей, не задействованных в процессе натяжения

2. места должны быть ограждены сеткой или щитами

3. места должны быть обозначены знаками безопасности

4. места должны быть изолированы от попадания влаги

32. Что изображено на схеме армирования?

1. Расположение участков с отдельными стержнями

2. Расположение участков с одинаковыми каркасами или сетками

3. Расположение элементов монолитной железобетонной конструкции

33. Какой шаг имеют арматурные стержни на представленной схеме армирования?

1. 30 см

2. 7 см и 6 см

3. шаг стержней не нормируется

34. Под каким номером на представленном рисунке указаны выпуски арматуры в сопряжении балок и плит?

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

35. Под каким номером на представленном рисунке указана надопорная арматура в сопряжении плит?

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

36. Под каким номером на представленном рисунке узла сопряжения ригеля с колонной указаны выпуски арматуры колонны?

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

37. Как осуществляется установка вязаной арматуры в опалубочные формы?

1. по проекту

2. с учетом требований ГОСТ

3. с учетом требований СП

38. Какое количество точек крепления в опалубке должны иметь арматурные каркасы, длиной более 10 м?

1. не менее четырех

2. не менее трех

3. не менее двух

39. Как должна быть очищаться опалубка и арматура массивных конструкций от снега и наледи перед бетонированием?

1. паром или горячей водой

2. сжатым воздухом

40. Из чего изготовляют сварные арматурные каркасы?

1. из продольных и поперечных стержней, соединенных в местах пересечений сваркой

2. из стержней, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях и соединенных в местах пересечений сваркой

41. Какое расстояние должно быть между стержнями продольной рабочей арматуры

1. не более двукратной высоты сечения элемента и не более 400 мм

2. не менее диаметра арматуры и не менее 25 мм.

3. не менее двух диаметров арматуры и не менее 20 мм.

42. Что должна обеспечивать анкеровка арматуры в железобетонных конструкциях?

1. прочность конструкции

2. восприятие расчетных усилий в арматуре в рассматриваемом сечении

3. стойкость к коррозии

4. стойкость к воздействию высоких температур

43. Где осуществляется изготовление объемных (пространственных) арматурных каркасов?

1. в кондукторах на специализированных установках с помощью контактной сварки

2.на строительной площадке с помощью дуговой сварки и вязки

44. Для бетонирования каких конструкций применяется скользящая (подвижная) опалубка?

1. фундаментов зданий и сооружений, длиной более 20 м

2. колонн и балок, высотой более 15 м

3. вертикальных стен зданий и сооружений, высотой более 40 м

45. Устанавливается ли расчетная арматура в массивных бетонных конструкциях гидротехнических сооружений - массивно-контрфорсных плотинах, высоких арочных и арочно-гравитационных плотинах, массивных гравитационных устоях плотин и головах судоходных шлюзов?

1. устанавливается

2. не устанавливается

46. Каким образом необходимо выполнять строповку армокаркаса перед подъемом его краном?

1. каркас должен лежать в горизонтальной плоскости в проектном положении

2. каркас должен быть на весу в проектном положении, при котором возможно осуществление безопасного процесса монтажа

3. каркас должен быть на весу в проектном положении

4. каркас должен быть на весу в вертикальном проектном положении, при котором возможно осуществление безопасного процесса монтажа

47. Угол между ветвями стропов общего назначения не должен превышать 90° по диагонали. С помощью какого приспособления необходимо осуществлять строповку арматурного изделия в случае если габариты стропуемых грузов не позволяют выполнить указанное требование?

- стропы

- петли

- цапфы

- траверсы

- рамы

48. Арматурные канаты какого диаметра используются при армировании железобетонных конструкций?

1. 3-16 мм

2. 3-18 мм

3. 6-18 мм

4. 6-50 мм

49. Каким буквенным символом обозначается класс арматуры по прочности на растяжение для холоднодеформированной арматуры?

1. А

2. B

3. К

50. Какую арматуру следует предусматривать в качестве ненапрягаемой в предварительно напряженных железобетонных конструкциях?

1. горячекатаную класса А240

2. горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000

3. холоднодеформированную периодического профиля классов от Вр 1200 до Вр 1600

4. канатную 7-проволочную (К7) классов К1400, К1500, К1600, К1700

51. Как определяют высоту выступов арматуры?

1. как среднее арифметическое значение трех измерений, проведенных на участке длиной 1 м

2. как среднее арифметическое значение массы двух образцов длиной 1 м

3. среднеарифметическое значение измерений в середине двух соседних выступов каждого ряда рифления с точностью 0,01 мм

52. Какие допускаются предельные отклонения размеров арматурных изделий от проектных, если габаритный размер и расстояние между крайними стержнями по длине арматурного изделия до 4500мм?

1. допустимые отклонения +,- 10мм

2. допустимые отклонения +,- 15мм

3. допустимые отклонения +,- 20мм

53. Какие допускаются предельные отклонения для длины плоских сеток?

1.допустимые отклонения +,- 10мм

2.Допустимые отклонения +,- 15мм

3.Допустимые отклонения +,- 20мм

54. Какие допускаются предельные отклонения от проекта между арматурными стержнями в вязаных каркасах и сетках для продольной арматуры?

1. не более 50мм

2. не более 25мм

3.не более  20мм

55. Какие допускаются предельные отклонения от проекта в расстоянии между рядами арматуры для конструкций толщиной более 1м?

1. отклонения ±10 мм

2. отклонения ± 15 мм

3. отклонения ± 20 мм

56. При отсутствии данных о положении центра тяжести арматурных каркасов и сеток центр тяжести их должен устанавливаться:

1. пробным подъемом на высоту не более 10 см

2. пробным подъемом на высоту не более 20 см

3. пробным подъемом на высоту не более 25 см

57. Каким образом проводится выверка конструкций с помощью геодезических инструментов?

1. по проектным отметкам

2. по нанесенным осевым рискам и маркировочным отметкам

58. Из каких элементов состоит кондуктор-шаблон для сборки каркасов?

1. отдельных рам с фиксирующими стойками, объединенными передвижными поддерживающими планками

2. отдельных блоков с фиксирующими стойками и четырех рам с поддерживающими планками

59. Как должны быть защищены выпуски арматуры забетонированных конструкций в зимнее время года?

1. укрыты или утеплены на высоту не менее чем 0,5 м

2. обеспечены по всей длине электродным прогревом

60. Как должны быть защищены полости конструкций от промерзания в зимнее время года после установки арматуры и опалубки до укладки бетонной смеси

1. прогреты паром

2. закрыты брезентом

61. Можно ли в зимнее время года в предварительно напряженных железобетонных конструкциях применять бетон с противоморозными добавками?

1. Да

2. Нет

62. Для какой арматуры применяется прямая анкеровка и анкеровка с лапками?

1. для растянутых гладких стержней

2. для сжатой арматуры

3. для арматуры периодического профиля

63. Какова должна быть скорость деформирования напрягаемой стали?

1. не более 10 см/мин

2. не более 15 см/мин

3. не более 20 см/мин

64. Для чего необходимо проводить протарирование гидравлических домкратов?

1. для поддержания гидравлического домкрата в исправном состоянии

2. для исключения потерь натяжения арматуры из-за трения

3. для увеличения скорости натяжения

Задания на установление последовательности

65. Опишите последовательность армирования стены в массиве агрегатных блоков со спиральной камерой

Ответ запишите в виде последовательности порядковых номеров перечисленных технологических операций в форме «№-№-№-№-№»

| № | Технологическая операция |
| --- | --- |
| 1. | за стальной оболочкой сталежелезобетонной спиральной камеры устанавливается кольцевая арматура, замкнутая на статор турбины |
| 2. | по поверхности кольцевой арматуры устанавливается торовая арматура |
| 3. | устанавливается расчетная арматура |
| 4. | по периметру агрегатного блока осуществляется армирование в виде спаренных сеток арматуры со стержнями диаметром 25-32 мм и шагом 20-25 см |
| 5. | к статору турбины привариваются вертикальные стержни арматуры, являющиеся основой для формирования армокаркаса шахты турбины. Если шахта турбины имеет стальную облицовку, то к ней привариваются анкеры, заводимые за армокаркас шахты |

66. Опишите последовательность сборки пространственных арматурных каркасов из отдельных плоских элементов (сеток, каркасов) на приобъектной площадке

Ответ запишите в виде последовательности порядковых номеров перечисленных технологических операций в форме «№-№-№-№-№-№-№»

| № | Технологическая операция |
| --- | --- |
| 1. | укладывается верхняя сетка |
| 2. | осуществляется выверка геометрических размеров |
| 3. | боковые сетки временно закрепляют в проектное положение фиксаторами, или коротышами электроприхваткой |
| 4. | снимаются временные крепления |
| 5. | к нижней сетке, уложенной на подкладки, приставляются боковые сетки |
| 6. | производят электросварку горизонтальных и вертикальных стержней |
| 7. | производится приварка верхней сетки к боковым сеткам |

67. Опишите последовательность выполнения армирования ленточных фундаментов из готовых плоских сеток и каркасов

Ответ запишите в виде последовательности порядковых номеров перечисленных технологических операций в форме «№-№-№-№-№»

| № | Технологическая операция |
| --- | --- |
| 1. | укладка нижнего ряда плоских сеток краном или вручную |
| 2. | проведение выверки установленных сеток и каркасов с составлением акта на скрытые работы |
| 3. | установка плоских каркасов вручную с нахлестом не менее 25 – 30 d арматуры с фиксированием их между собой горизонтальными металлическими стержнями |
| 4. | установка пластмассовых фиксаторов в нижней части фундаментов для образования защитного слоя бетона, толщина которого определяется проектом |
| 5. | установка и закрепление временных металлических подставок (фиксаторы, шаблоны) с шагом 0,8 - 1,2 метра по длине фундамента с последующей укладкой верхнего ряда сеток краном или вручную |

Задания на установление соответствия

68. Соотнесите представленные в колонке А схемы вязки арматурных стержней и их названия из колонки Б

Ответ запишите в форме: «№ схемы – буквенный порядковый номер способа вязки»

| Колонка А (Схема) | Колонка Б (Название способа вязки) |
| --- | --- |
| 1. | А) Крестовой узел Б) Мертвый узел В) Двухрядный узел |
| 2. |  |
| 3. |  |

Задания с открытым ответом:

69. Как называется оборудование, представленное на рисунке?

70. Как называются элементы, выделенные на чертеже красным цветом?

71. Расшифруйте представленное условное обозначение  на чертеже?

72. Какой класс арматуры представлен на рисунке?

73. Как называются приемы вязки проволокой пересечений арматурных стержней, представленные на рисунках?

1.

2.

74. Как называется представленное на рисунке соединение стержней продольной арматуры?

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,3 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 2 | 1,2,4,6 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 3 | 1,4,5 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 4 | 1,4,6 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 5 | 1,4 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 6 | 1,2,5,6 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 7 | 1,3,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 8 | 1,3,5 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 9 | 3,4 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 10 | 1,4 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 11 | 1,2,3,4 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 12 | 1,2 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 13 | 1,3 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 14 | 1,2 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 15 | 2,3,5,6 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 16 | 2,3,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 17 | 1,2,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 18 | 1,2,3,4 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 19 | 1,3,4,8 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 20 | 2,3,5 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 21 | 1,3 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 22 | 1,2,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 23 | 1,3,6,7,8 | 1 балл (5 правильных ответа) 0,8 балла (4 правильных ответа) 0,6 балла (3 правильных ответа) 0,4 балла (2 правильный ответ) 0,2 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 24 | 1,3,4 | 1 балл (3 правильных ответа) 0,66 балла (2 правильных ответа) 0,33 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 25 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 26 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 27 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 28 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 29 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 30 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 31 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 32 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 33 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 34 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 35 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 36 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 37 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 38 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 39 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 40 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 41 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 42 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 43 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 44 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 45 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 46 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 47 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 48 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 49 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 50 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 51 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 52 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 53 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 54 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 55 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 56 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 57 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 58 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 59 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 60 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 61 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 62 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 63 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 64 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 65 | 3-4-1-2-5 | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 66 | 3-4-2-6-1-7-5 | 3 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 67 | 4-1-3-5-2 | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 68 | 1-В, 2-А, 3-Б | 3 балла (правильный ответ) 1 балл (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 69 | правильно-отрезной станок, станок для резки арматуры | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 70 | хомуты | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 71 | 12-номер позиции; -диаметр арматуры 8мм; А500-класс арматуры; 120 ш –количество, 120 штук | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 72 | А-II (А300) | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 73 | 1- вязка проволокой в пучках без подтягивания; 2- вязка угловых узлов | 3 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 74 | Внахлестку | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Решение о допуске к сдаче практической части принимается на основании определения итогового балла, который должен составлять не менее 60 из 85 максимально возможных.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

Трудовая функция: 3.4.2 Сборка и монтаж сеток (независимо от массы), двойных сеток массой более 100 кг и пространственных каркасов; сборка арматуры для конструкций, бетонируемых в подвижной опалубке; изготовление арматурных пучков из отдельных проволок и прядей. Трудовое действие (действия): Сборка и монтаж пространственных каркасов. Типовое задание: Выполните сборку фрагмента пространственного каркаса размером 0,4х0,4м и высотой 1м для армирования конструкций (например, колоны или балки). Шаг обвязочной арматуры -200мм. Обвязку каркаса выполнить из арматуры АI диаметром 10мм. Продольную арматура колонн выполнить из арматуры АIII диаметром 16мм. Условия выполнения задания: 1. Место (время) выполнения задания: площадка. 2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 3. Вы можете воспользоваться: инвентарные приспособления; козлы; мерная рейка; кусачки или вязальный крючок для вязки арматуры; инструменты для резки и гнутья арматуры; материалы: арматура АIII диаметр 16 мм, количество - 4п/м (продольная арматура); арматура АI диаметр 10 мм, количество - 9п/м; проволока вязальная диаметр 1мм – 4п/м.

Ключ к заданию №1 Критерии оценки Наименование критерия Соответствие 1. Технология выполнения работ ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; Типовые технологические карты на производство арматурных работ. 2. Требования к качеству применяемого материала ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия. 3. Контроль качества выполненных арматурных работ ГОСТ 10922-2012. «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СТО Нострой 2.6.54-2001 «Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля». 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда. Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; ТОИ Р-218-35-94 «Типовая инструкция по охране труда для арматурщика»; ТИ РО-002-2003 ТИ РО-002-2003 Типовая инструкция по охране труда арматурщиков. Эталон выполнения действий 1. Технология выполнения работ (последовательность) Каркасы собирают на козлах, установленных попарно. Между каждой парой козел ставят перекладину, на которую укладывают продольные стержни каркаса. Каркасы балок или колонн вяжут в перевернутом положении, поэтому отогнутые стержни должны быть отгибами вниз. По продольным стержням укладывают хомуты, расстояние между которыми размечают мерной рейкой. После этого верхнюю сторону хомутов связывают с рабочими и распределительными стержнями, располагающимися в верхней части сечения прямоугольной балки (или на одной из сторон колонны квадратного сечения). Затем перекладины, на которых подвешен частично связанный каркас, поднимают на высоту, удобную для дальнейшей работы арматурщиков. При этом продольные стержни, не связанные вначале, остаются в нижней части сечения каркасов. 2.Требования к качеству применяемого материала На элементах арматурных изделий не должно быть отслаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, битума и других загрязнений. Допустимые отклонения в расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для колонн и балок ±10 мм. 3.Контроль качества выполнения арматурных работ Контролировать: 1.Соответствия арматурных изделий или отдельных стержней требованиям проекта по классу арматуры, диаметрам арматурных стержней, марке арматурных изделий. 2. Последовательность сборки элементов арматурных каркасов в соответствии с технологической картой. 3. Точность установки арматурных изделий, отдельных стержней и закладных деталей в плане и по высоте надежности их фиксации (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 3. Правильность соединения стержней, изделий (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 4. Соответствие толщины защитного слоя бетона (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 5. Качество применяемых в конструкции материалов (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С). 6. Качество выполнения вязки узлов каркаса (по ГОСТ 10922-2012. Приложение Ж. Рис. ж.2). 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда 1. Установить защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для выправления арматуры. 2. Места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и исправления арматуры, должны отгораживаться. 3. Во время резки станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м должно применяться приспособление, которое предотвращает их разлета. 4. Рабочие места, на которых стержни арматуры выступают за габариты верстака, должны ограждаться, а в двусторонних станках, кроме этого, нужно разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м. 5. Заготовленную арматуру складывать в специально отведенные для этого места. 6. Закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м. 7. При ведении арматурных работ на участках, не имеющих надежных ограждений, рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер.

№ 2 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО Трудовая функция: 3.4.2 Сборка и монтаж сеток (независимо от массы), двойных сеток массой более 100 кг и пространственных каркасов; сборка арматуры для конструкций, бетонируемых в подвижной опалубке; изготовление арматурных пучков из отдельных проволок и прядей. Типовое задание: Представьте на оценку экспертной комиссии видеоматериалы, отражающих выполнение Вами трудовых действий по монтажу пространственного каркаса в конструкцию.

Требования к структуре и оформлению портфолио: 1. Портфолио представляет собой видеоматериалы (видеоролик), длительностью не более 30 минут. 2. Видеоматериалы представляются экзаменуемым в комиссию на электронных носителях (флеш-карта, СD-диск). 3. Структура видеоролика: а) представление экзаменуемого (ФИО, место работы, должность) б) информация о выполняемом трудовом действии в) рассказ экзаменуемого о правилах безопасности и охраны труда при выполнении арматурных работ г) рассказ экзаменуемого о подготовке рабочего места при выполнении арматурных работ д) рассказ экзаменуемого об организации рабочего места при вязке и укладке арматуры в конструкцию е) демонстрация экзаменуемым выполнения трудового действия по монтажу пространственного каркаса в конструкцию ж) демонстрация экзаменуемым порядка проведения операционного контроля качества при выполнении работ по монтажу пространственных каркасов 4. Качество представляемых видеоматериалов должно обеспечивать идентификацию экзаменуемого. Ключ к заданию №2 Критерии оценки Наименование критерия Соответствие 1. Технология выполнения работ ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; Типовые технологические карты на производство арматурных работ. 2. Требования к качеству применяемого материала ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия. 3.Контроль качества выполненных арматурных работ ГОСТ 10922-2012. «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия». СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; ТОИ Р-218-35-94 «Типовая инструкция по охране труда для арматурщика»; ТИ РО-002-2003 ТИ РО-002-2003 Типовая инструкция по охране труда арматурщиков. Эталон выполнения действий (на примере монтажа пространственного каркаса для монолитного ленточного фундамента) Технология выполнения работ (последовательность) Перед установкой пространственных каркасов производят следующие работы: - выполняют бетонную подготовку на длину одной захватки, составляющей 20 - 30 м; - наносят разбивочные оси; - устанавливают опалубку. Подача и установка пространственного армоблока (каркаса)в проектное положение ведется гусеничным краном РДК-25 на вылете, соответствующем массе данного блока, либо другим грузоподъемным механизмом согласно ППР. Готовый армоблок доставляется в зону действия крана и устанавливается на место с помощью траверсы, как показано на рисунке Для создания защитного слоя между каркасом (армоблоком) и бетонной подготовкой устанавливаются фиксаторы через 1,5 - 2 м. Рис. Строповка армокаркаса (армоблока) 1 - армоблок; 2 - траверса, Q = 5 - 10 т; В - ширина армоблока; h - высота армоблока Стержни пространственных блоков, установленные в проектное положение, в стыках соединяются электроприхваткой в минимальном количестве, необходимом для их устойчивости. После монтажа 4 - 5 блоков производят групповую выверку правильности их установки и окончательное закрепление в проектном положении с составлением акта на скрытые работы. Установка последующих армоблоков производится аналогично. Бессварочные соединения стержней следует производить: - стыковые - внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми муфтами с обеспечением равнопрочности стыка; - крестообразные - вязкой отожженной проволокой. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов). 2. Качество используемого материала Арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту, требованиям соответствующих стандартов и сертификатам соответствия. 3. Качество выполненной работы Проверить: 1. Правильность изготовления и сборки каркасов. 2. Величину защитного слоя бетона (см. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 3.Надежность фиксации арматурных изделий в опалубке (СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 приложения С и Т). 4.качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса. (по ГОСТ 10922-2012. Приложение Ж. Рис. ж.2). 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда 1. Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 2.Подача и установка арматуры вблизи проводов, находящихся под электрическим напряжением, не допускается. 3. При установке арматуры в опалубке нижние стержни должны укладываться на подкладки во избежание ранения пальцев. 4. Оставлять установленные арматурные изделия на весу не разрешается. 5. Во избежание перегрузки подмостей не допускается хранение на них запасов арматуры. 6. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас или козелки. 7. При производстве арматурных работ запрещается: - работать с непроверенных подмостей и с настилов, уложенных на случайны неустойчивые опоры; - находиться на каркасе до его окончательной установки и раскрепления; - оставлять без закрепления установленную арматуру; - чистить арматуру без защитных очков и плотных рукавиц; - резать арматурные стержни, которые по прочности и диаметром превосходят технические показатели данного станка; - при работе на станках для гибки арматуры удлинять рычаги отрезками труб, а также опираться на эти рычаги; - занимать проходы и рабочее место у станка арматурными заготовками; - приступать к работе на неисправном оборудовании, применять неисправные инструменты и инвентарь. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.4.2 «Сборка и монтаж сеток (независимо от массы), двойных сеток массой более 100 кг и пространственных каркасов; сборка арматуры для конструкций, бетонируемых в подвижной опалубке; изготовление арматурных пучков из отдельных проволок и прядей» принимается при условии выполнения экзаменуемым не менее 3 критериев из 4 за каждое задание практической части экзамена.