# МАКЕТ

# КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Бетонщик»

(уровень квалификации 3, подуровень 2)

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 3 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 7 |
|  | 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 9 |
|  | 2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 29 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Бетонщик»

Профессиональный стандарт «Бетонщик» (Приказ Минтруда России от 10.02.2015 №74н)

Уровень квалификации 3 (подуровень 2)

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знание видов бетонных и железобетонных изделий и конструкций | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 1 |
|  | 2 балла (8 правильных ответов) 1,75 баллов (7 правильных ответов) 1,5 балла (6 правильных ответов) 1,25 балла (5 правильных ответов) 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответов) 0,5 балла (2 правильных ответов) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 60 |
| Знание правил чтения чертежей | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 2 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 3 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 4 |
| Знание требований, предъявляемых к выставленной опалубке и установленным в ней армоконструкциям | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 5 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 6 |
| Знание назначения, принципов действия электрифицированного и пневматического инструмента и оборудования для бетонных работ | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 7 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 8 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 9 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 10 |
|  | 3 балла (3 правильных ответа) 2 балла (2 правильных ответа) 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 61 |
| Знание требований охраны труда при нахождении на строительной площадке, работе на высоте, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении бетонных работ | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 11 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 12 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 13 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 14 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 56 |
| Знание технологии бетонирования конструкций повышенной сложности: тонкостенные конструкции куполов, сводов, оболочек одинарной и двойной кривизны, резервуаров и бункеров, конструкции аэроционных камер, раздельных стенок промывных галерей и межкамерных стенок отстойников, стенок спиральных камер, перекрытий и отсасывающих труб гидросооружений, конструкции пролетных строений мостов, конструкций АЭС, напряженно-армированных монолитных конструкций, скважин и траншей | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 15 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 16 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 17 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 18 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 19 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 20 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 21 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 22 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 23 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 24 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 25 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 26 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 27 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 28 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 29 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 30 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 57 |
|  | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 59 |
| Знание технологии изготовления напряжённо-армированных железобетонных изделий | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 31 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 32 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 33 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 34 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 35 |
|  | 2,5 балла (5 правильных ответов) 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 58 |
| Знание свойств бетонов и технологических свойств бетонной смеси | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 36 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 37 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 38 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 39 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 40 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 41 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 42 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 43 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 44 |
| Знание технологии уплотнения и выбора характеристик вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 45 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 46 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 47 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 48 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 49 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 50 |
| Знание способов ухода за бетоном | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 51 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 52 |
| Знание методов контроля качества бетонных работ | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 53 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 54 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 55 |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 58

Количество заданий с открытым ответом: 1

Количество заданий на установление соответствия: 1

Количество заданий на установление последовательности: 1

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 2 часа

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Укладка бетонной смеси в конструкцию стены | Соответствие: 1. Технологии выполнения работ требованиям: СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Устройство «стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 2. Качества применяемого материала требованиям: ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования. ГОСТ 26633–2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия. ГОСТ 31914–2012 Бетоны высокопрочные тяжёлые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества. 3. Качества выполненных арматурных работ требованиям: СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Устройство «стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда требованиям: Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда; ТИ РО-004-2003 Типовая инструкция по охране труда бетонщиков; СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений». | Практическое задание -1 |
| Укладка бетонной смеси в тонкостенные конструкции одинарной или двойной кривизны; Укладка бетонной смеси в сложные конструкции пролётных строений мостов; Укладка бетонной смеси в напряжённо-армированные монолитные конструкции; Укладка особо тяжёлых бетонных смесей в конструкции АЭС; Бетонирование закладных деталей в фундаментах турбогенераторов, питательных электронасосов; Бетонирование скважин и траншей. |  | Портфолио -1 |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Для проведения теоретической части экзамена необходим персональный компьютер с выходом в сеть Интернет.

Для проведения практической части экзамена необходимы:

- специально-оборудованная закрытая площадка, площадью не менее 50 м2, обеспечивающая возможность выполнения практического занятия №1;

- персональный компьютер, обеспечивающий возможность просмотра видеоматериалов портфолио;

- бетономешалка объемом 180 литров;

- лопата;

- перчатки;

- ведро;

- емкости для песка, щебня, воды и цемента – 4 шт.;

- весы строительные;

- арматурный стержень для штыкования.

- материалы:

- цемент М400– 20 кг;

- щебень – 85 кг;

- песок – 40 кг;

- вода – 15 литров;

- деревянная опалубка фрагмента бетонируемой конструкции стены;

- армокаркас фрагмента бетонируемой конструкции стены.

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

Задания с выбором одного варианта ответа:

1. В железобетонных конструкциях какого вида выше теплоизоляционные свойства и ниже эксплуатационные затраты?

- монолитные

- сборные

- сборно-монолитные

2. Что означает представленное на чертеже условное обозначение?

- стена с проёмом без парапета и перемычки

- стена с проёмом и перемычкой

- стена с проёмом, парапетом и перемычкой

- стена с проёмом, сводчатой перемычкой, четвертью окна и парапетом небольших толщин стен

3. Что означает представленное на чертеже условное обозначение?

- проем или отверстие в стене, перекрытии, перегородке, покрытии, проектируемые без заполнения

- проем или отверстие, подлежащие пробивке в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии

- проем или отверстие в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии, подлежащие заделке

4. Что означает представленное на чертеже условное обозначение?

- вентиляционные шахты и каналы

- дымовые трубы и дымоходы

- газоотводные трубы

5. Проведение какого мероприятия НЕ допускается при очистке арматуры и опалубки от наледи перед бетонированием?

- ручная очистка

- продувка горячим воздухом

- очистка паром

6. В ходе обработки поверхность опалубки перед бетонированием небольшое количество смазки попало на арматуру и закладные детали. Как должен поступить рабочий, ответственный за качество выставленной опалубки и установленной в ней армоконструкции?

- должен зафиксировать это в журнале производства работ

- должен произвести очистку арматуры и закладных деталей от смазки

- должен продолжить выполнение работ

- должен обработать весь арматурный каркас и закладные детали смазкой

7. Что должен предпринять бетонщик в ситуации, когда при уплотнении бетонной смеси электровибраторами пошёл дождь или снег?

- немедленно прекратить работу и возобновить ее только после прекращения дождя или снегопада

- закрыть выключатели электровибратора

- закрыть электровибратор полностью специальным чехлом

- одеть специальную брезентовую спецодежду и защитные перчатки

- устроить навес из подручных материалов, предотвращающий попадание влаги на элементы электровибратора

8. Какой тип крановой бадьи наиболее рационально использовать в случаях, когда бетонную смесь необходимо подавать узкой струёй и небольшими порциями в опалубку колонн, узких стен  перегородок?

- Поворотной бадьей

- Неповоротной бадьей

9. Частью какого оборудования является бетоновод?

- бетононасоса

- ленточного конвейера

- виброхобота

- виброжелоба

10. Укажите возможные диаметры бетоновода

- 50; 100; 150 мм

- 100; 150; 180 мм

- 150; 180; 200 мм

- 180; 200; 250 мм

11. В каких случаях бетонщики обязаны использовать при работе антивибрационные рукавицы и защитные очки?

1. при применении бетонных смесей с химическими добавками

2. при работах на уклонах более 20 градусов

3. при работе с отбойными молотками

4. при работе с электровибраторами

12. На какое расстояние необходимо удалять всех работающих от бетоновода на время его продувки?

1. не менее 5 м

2. не менее 10 м

3. не менее 12 м

4. не менее 15 м

5. не менее 20 м

13. В каком случае вы должны приостановить работы по монтажу опалубки или подаче бетона грузоподъёмным краном при наступлении грозы?

- в случае, если гроза сопровождается ливнем

- в случае, если исключена видимость в пределах фронта работ

- в обоих перечисленных случаях

14. На какой высоте расположения рабочего места лестницы или скобы, применяемые для подъёма или спуска работников, должны быть оборудованы системами безопасности?

- более 1,3 м

- более 1,8 м

- более 3 м

- более 5 м

15. Какую прочность должен набрать уложенный бетон для возобновления бетонирования после перерыва?

- не менее 0,5 МПа

- не менее 1,5 МПа

- не менее 2,5 МПа

- не менее 3,5 МПа

- не менее 5 МПа

16. Какова рекомендуемая толщина слоя бетона, уложенного после устройства рабочего шва?

- не менее 25 см

- не менее 40 см

- не менее 50 см

- не менее 60 см

17. Какое из требований обязательно предъявляется к рабочим швам, выполняемым в стенах?

- не должны иметь наклона

- должны быть ступенчатыми

- должны устраиваться через каждые 3 м по высоте

18. Какой из специальных методов бетонирования необходимо применять при бетонировании подземных конструкций преимущественно тонкостенных из бетона класса В25 на заполнителе с максимальным размером 20 мм?

1.	вертикально перемещаемой трубы

2.	восходящего раствора

3.	инъекционный

4.	вибронагнетательный

5.	напорное бетонирование

19. Какой из специальных методов бетонирования необходимо применять при возведении подземных конструкций в обводнённых грунтах и сложных гидрогеологических условиях, при устройстве подводных конструкций на глубине более 10 м и возведении ответственных сильноармированных конструкций?

- бетонирование методом восходящего раствора с заливкой наброски из крупного камня цементно-песчаным раствором

- напорное бетонирование путем непрерывного нагнетания бетонной смеси при избыточном давлении

- бетонирование путем укатки малоцементной жесткой бетонной смеси

- бетонирование методом втрамбовывания бетонной смеси

20. Какая характеристика конструкции влияет на выбор метода прогрева бетона в зимнее время?

- прочность

- упругость

- модуль поверхности

- шероховатость

- назначение

- собственный вес

21. Каким образом укладывается бетонная смесь в бетонируемую конструкцию?

- горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях

- горизонтальными слоями убывающей толщины без разрывов, со сменой направления укладки от слоя к слою

- наклонными слоями одинаковой толщины без разрывов, со сменой направления укладки от слоя к слою

- наклонными слоями убывающей толщины без, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях

22. Как должен быть расположен верхний уровень уложенной бетонной смеси относительно верха щитов опалубки?

- ниже верха щитов опалубки

- на одном уровне с верхом щитов опалубки

- выше на 10 мм верха щита опалубки

23. Каково основное технологическое требование при укладке бетонной смести в массивные и густоармированные плиты большой площади (фундаментные плиты, днища резервуаров и отстойников)?

- минимальное количество горизонтальных рабочих швов

- непрерывность укладки на всю ширину плиты

- минимальное количество вертикальных рабочих швов

- непрерывность укладки на всю высоту плиты

24. Каким образом укладывается бетонная смесь в колонны, высотой более 5 м, имеющие перекрещивающиеся хомуты?

1.	укладывается сразу на всю высоту

2.	бетонную смесь передают через воронки по хоботу

3.	укладывают ярусами с загружением через окна в опалубке

25. Какой метод укладки бетонной смеси применяется при использовании бетонной смеси с суперпластификаторами?

- с уплотнением

- литьем

- напорная укладка

26. Каким правилом руководствуются при укладке бетонной смеси в конструкции?

- каждый новый укладываемый слой бетонной смеси должен быть уложен только после устройства горизонтального рабочего шва на границе с ранее уложенным слоем

- новая порция бетонной смеси должна быть уложена до начала схватывания цемента в ранее уложенном слое

- через каждые 5 метров бетонируемой конструкции необходимо устраивать рабочие швы

- толщина первого укладываемого слоя не должна превышать 25 см

27. Как должен быть расположен конец бетоновода при подаче бетонной смеси в опалубку бетононасосом при напорном бетонировании?

- должен быть постоянно заглублён в укладываемую бетонную смесь

- должен находиться над слоем укладываемой бетонной смеси

- должен находиться на одном уровне с верхним краем опалубки

28. При бетонировании каких конструкций применяется ступенчатый способ укладки бетонной смеси, когда одновременно укладываются два или три слоя?

- густоармированных

- массивных большой площади

- тонкостенных

- переменной по высоте толщины

29. Каким образом укладывается бетонная смесь в арочные конструкции и своды, пролётом более 20 м?

- одновременно с двух сторон от от пят к замку

- отдельными участками, симметрично расположенными относительно середины

30. При какой минимальной прочности бетона разрешается распалубка незагруженных монолитных конструкций?

- 0,1…0,2 МПа

- 0,2…0,3 Мпа

- 0,3…0,5 Мпа

- 0,5…0,7 МПа

31. Какой их способов натяжения арматуры при изготовлении напряженно-армированных конструкций используется преимущественно для армирования конструкций, собираемых из отдельных блоков?

- натяжение на формы и упоры

- натяжение на бетон

32. Способ натяжения арматуры на формы и упоры…

- является заводским способом изготовления напряжённо-армированных конструкций

- применяют в построечных условиях для изготовления напряжённо-армированных конструкций

33. Когда производится натяжение арматуры конструкций в случае применения способа натяжения арматуры на бетон?

1. натяжение арматуры производится до укладки бетонной смеси в конструкцию

2. укладка и натяжение арматуры производится после укладки бетонной смеси в конструкцию

34. Какую технологическую операцию следует выполнить с арматурным каркасом перед погружением в глинистый раствор при устройстве конструкций типа „стена в грунте"?

- обработать солевым раствором

- смочить водой

- обработать технологической смазкой

- обезжирить

- нагреть до температуры не ниже 50 0С

- обработать паром

- обработать растворами поверхностно-активных веществ

35. В каком режиме рекомендуется производить бетонирование каждой секции пролётных строений мостов при навесном бетонировании?

- без перерыва и без рабочих швов

- с перерывом после устройства каждого рабочего шва

- с перерывом и устройством рабочих швов через каждые 30м

36. Какая характеристика бетонной смеси определяется осадкой конуса?

- подвижность

- пластичность

- вязкость

- влажность

37. Какое условное обозначение в наименовании бетонной смеси «БСМ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010» определяет морозостойкость?

1.	БСМ

2.	Б23

3.	П1

4.	F200

5.	W4

38. Какая из приставленных характеристик бетонной смеси НЕ является технологическим показателем качества?

- удобоукладываемость

- средняя плотность

- расслаиваемость

- пористость

- водоцементное отношение

- температура

- сохраняемость свойств во времени

- объем вовлеченного воздуха

39. Что происходит с бетонной смесью в момент вибрирования?

- теряется структурная прочность и приобретаются свойства вязкой тяжёлой жидкости

- повышается структурная прочность и приобретаются свойства несжимаемой жидкости

- структурная прочность не изменяется, но приобретаются свойства невязкой жидкости

40. К какому типу по морозостойкости относится бетон марки F50?

- низкой морозостойкости

- средней морозостойкости

- высокой морозостойкости

41. Изменяется ли продолжительность перемешивания бетонной смеси при приготовлении бетонной смеси на строительной площадке в зимний период?

1. изменяется, должна быть уменьшена

2. изменяется, должна быть увеличена

3. не изменяется

42. При обогреве бетона с противоморозной добавкой должна быть исключена возможность местного нагрева поверхностных слоёв бетона выше…

- 15°С

- 25°С

- 35°С

- 45°С

43. Температура бетонной смеси в зимних условиях не должна быть менее….

- + 5 °С

- + 10 °С

- +15 °С

- +20 °С

44. Каким образом можно восстановить удобоукладываемость бетонной смеси?

- добавлением воды

- добавлением пластифицирующих добавок

- подогревом бетонной смеси

- кратковременным перемешиванием

45. Какое требование предъявляется к шагу перестановки поверхностных вибраторов?

- не должен превышать полуторного радиуса их действия

- должен быть не менее 50 см от предыдущей позиции погружения наконечника вибратора

- должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка

- должен быть не менее 50 см и зависит от водоцементного отношения бетонной смеси

46. В процессе вибрирования бетонной смеси она прекратила оседать, и на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой появился блеск цементного теста. Что это означает?

- бетонная смесь уплотнена достаточно, можно переходить на другой участок для уплотнения

- бетонная смесь расслоилась в процессе вибрирования

- бетонная смесь недостаточно уплотнена и требуется продолжить вибрирование

- при производстве бетонной смеси была нарушена ее рецептура

- опалубка была плохо очищена перед бетонированием

47. На какое углубление в ранее уложенный слой бетонной смеси должен погружаться глубинный вибратор?

- 5-10 см

- 10-15 см

- 15-20 см

- 20-25 см

48. В процессе вибрирования бетонщик выполнил требование, предъявляемое в проекте производства работ ко времени вибрирования, но замечает, что на поверхности уплотняемого слоя продолжают выделять пузырьки воздуха. Как должен поступить бетонщик в такой ситуации?

- прекратить немедленно уплотнение

- продолжить уплотнение в том же режиме до прекращения появления пузырьков воздуха на поверхности

- продолжить уплотнение, уменьшив шаг перестановки вибратора до 0,5радиуса его действия до прекращения появления пузырьков воздуха на поверхности

49. Каким вибратором необходимо пользоваться при уплотнении бетонной смеси в густоармированных тонкостенных конструкциях?

- глубинным

- поверхностным

- наружным

50. Что может произойти с бетонной смесью при неправильном выборе режима вибрирования?

- потеря пластичности

- расслоение

- потеря вязкости

- потеря деформативности

51. Какую прочность от заданной по проекту должен набрать свежеуложенный бетон, для того чтобы можно было снять защиту его открытых поверхностей?

- 15%

- 25%

- 50%

- 70%

- 100%

52. Какой метод бетонирования рекомендуется применять для обеспечения начальной температуры уложенного бетона в интервале от 5 до 10°С и последующем сохранении средней температуры бетона в этом интервале в течение 5-7 суток?

- метод термоса

- вакуумирование

- бетонирование с применением противоморозных добавок

- торкретирование

53. При какой среднесуточной температуре наружного воздуха должен вестись журнал контроля температуры бетона?

- ниже 100С

- ниже 50С

- ниже 00С

- ниже -50С

54. Температура бетонной смеси в нормальных климатических условиях должна составлять…

- от+ 5°С до + 20 °С

- от+ 10°С до + 25 °С

- от + 15°С до +30 °С

55. Каким методом контроля определяется фактическая прочность бетона при проведении мероприятий по контролю качества выполненных бетонных работ?

- лабораторный

- визуальный

- технический осмотр

- измерительный

Задания с выбором нескольких вариантов ответа:

56. Каким образом запрещено складировать разбираемые элементы опалубки?

- в штабель

- на подмостях или лесах

- на рабочих настилах

57. Для каких конструкций рекомендуется устраивать рабочие швы на удалении от опоры не менее 3-х толщин конструкции?

- плиты перекрытий

- плиты покрытий

- фундаментные плиты

- балки

- фермы

58. В каких конструкциях или их частях запрещается применение бетона с противоморозными добавками?

- железобетонных предварительно напряжённых

- железобетонных, расположенных в зоне действия блуждающих токов

- железобетонных, работающих в условиях высоких температур

- железобетонных, находящихся ближе 100 м от источников постоянного тока высокого напряжения

- железобетонных, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде

- железобетонных, работающих в условиях динамических нагрузок

- в частях конструкций, находящихся в зоне переменного уровня воды

Задания на установление последовательности

59. На рисунке представлена схема плиты перекрытия с разбивкой на блоки. В какой последовательности Вы будете бетонировать блоки плиты перекрытия, представленные на схеме? Ответ запишите в виде последовательности порядковых номеров указанных на схеме блоков в форме «№-№-№-№-№-№-№-№»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задания на установление соответствия

60. Соотнесите номера представленных на рисунках железобетонных конструкций (колонка А) и буквенные обозначения их названий (Колонка Б). Ответ запишите в форме «№порядковый рисунка – буквенное обозначение названия»

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| 1. | А) фундаментный блок Б) стеновой блок В) настил перекрытия Г) плита перекрытия Д) ригель Е) колонна Ж) лестничный марш З) балконная плита |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |

Задания с открытым ответом:

61. Дайте названия представленным на рисунках видам техники

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 2 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 3 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 4 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 5 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 6 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 7 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 8 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 9 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 10 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 11 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 12 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 13 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 14 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 15 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 16 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 17 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 18 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 19 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 20 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 21 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 22 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 23 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 24 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 25 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 26 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 27 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 28 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 29 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 30 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 31 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 32 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 33 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 34 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 35 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 36 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 37 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 38 | 5 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 39 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 40 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 41 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 42 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 43 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 44 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 45 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 46 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 47 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 48 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 49 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 50 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 51 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 52 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 53 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 54 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 55 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 56 | 2,3 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 57 | 1,2 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 58 | 1,2,4,5,7 | 2,5 балла (5 правильных ответа) 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильный ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 59 | 1-3-5-7-2-4-6-8 | 2 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 60 | 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г, 5-Д, 6-Е, 7-Ж, 8-З | 2 балла (8 правильных ответов) 1,75 баллов (7 правильных ответов) 1,5 балла (6 правильных ответов) 1,25 балла (5 правильных ответов) 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответов) 0,5 балла (2 правильных ответов) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 61 | 1-автобетоносмеситель 2-автобетононасос 3-бетоноукладчик | 3 балла (3 правильных ответа) 2 балла (2 правильных ответа) 1 балл (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Решение о допуске к сдаче практической части принимается на основании определения итогового балла, который должен составлять не менее 47 из 66,5 максимально возможных.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 Трудовая функция: 3.4.2 Укладка бетонной смеси в тонкостенные конструкции одинарной и двойной кривизны, сложные конструкции пролетных строений мостов, в напряженно-армированные монолитные конструкции; укладка особо тяжелой бетонной смеси в конструкции АЭС. Трудовое действие (действия): Укладка бетонной смеси в конструкцию. Типовое задание: Выполните устройство фрагмента монолитной железобетонной стены, размерами в плане 700мм (длина) х200 мм (ширина) и высотой 0,5 м из бетона марки Б15 (М400). Самостоятельно приготовьте бетонную смесь (пропорции Ц:Щ:П:В, 1:4:2:0,75), рассчитав его необходимое количество. Условия выполнения задания: 1. Место (время) выполнения задания: площадка. 2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 3. Вы можете воспользоваться: бетономешалка объемом 180 литров; лопата; перчатки; ведро; емкости для песка, щебня, воды и цемента – 4 шт.; весы строительные; арматурный стержень для штыкования. материалы: цемент М400– 20 кг; щебень – 85 кг; песок – 40 кг; вода – 15 литров; деревянная опалубка фрагмента бетонируемой конструкции стены; армокаркас фрагмента бетонируемой конструкции стены. Ключ к заданию №1 Критерии оценки Наименование критерия Соответствие 1. Технология выполнения работ СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 2. Требования к качеству применяемого материала ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования. ГОСТ 26633–2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия. 3. Контроль качества выполненных бетонных работ СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда. Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда; ТИ РО-004-2003 Типовая инструкция по охране труда бетонщиков; СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений».

ЗАДАНИЕ №2 ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО Трудовая функция: 3.4.2 Укладка бетонной смеси в тонкостенные конструкции одинарной и двойной кривизны, сложные конструкции пролетных строений мостов, в напряженно-армированные монолитные конструкции; укладка особо тяжелой бетонной смеси в конструкции АЭС или Трудовая функция: 3.4.3 Бетонирование закладных деталей в фундаментах турбогенераторов, питательных электронасосов; бетонирование скважин и траншей Типовое задание: Представьте на оценку экспертной комиссии видеоматериалы, отражающих выполнение Вами трудовых действий по: укладке смеси в конструкцию; Варианты конструкций: Вариант 1: Тонкостенные конструкции одинарной или двойной кривизны Вариант 2: Сложные конструкции пролётных строений мостов Вариант 3: Напряжённо-армированные монолитные конструкции Вариант 4: В конструкции АЭС (особо тяжёлые бетоны) или бетонированию закладных деталей в фундаментах турбогенераторов, питательных электронасосов; или бетонированию скважин и траншей. Требования к структуре и оформлению портфолио: 1. Портфолио представляет собой видеоматериалы (видеоролик), длительностью не более 50 минут. 2. Видеоматериалы представляются экзаменуемым в комиссию на электронных носителях (флеш-карта, СD-диск). 3. Структура видеоролика: а) представление экзаменуемого (ФИО, место работы, должность) б) информация о выполняемом трудовом действии и типе бетонируемой конструкции в) рассказ экзаменуемого о правилах безопасности и охраны труда при выполнении бетонных работ г) рассказ экзаменуемого о комплексе подготовительных работ, выполняемых перед укладкой бетонной смеси д) демонстрация экзаменуемым выполнения трудового действия по укладке, уплотнению и заглаживанию бетонной смеси в конструкцию ж) демонстрация экзаменуемым порядка проведения операционного контроля качества при выполнении работ по бетонированию конструкций выбранного типа. 4. Качество представляемых видеоматериалов должно обеспечивать идентификацию экзаменуемого.

Ключ к заданию №2 Критерии оценки Наименование критерия Соответствие 1. Технология выполнения работ СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Устройство «стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 2. Требования к качеству применяемого материала ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования. ГОСТ 26633–2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия. ГОСТ 31914–2012 Бетоны высокопрочные тяжёлые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества. 3. Контроль качества выполненных бетонных работ СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Устройство «стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда. Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда; ТИ РО-004-2003 Типовая инструкция по охране труда бетонщиков; СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции 3.4.2 «Укладка бетонной смеси в тонкостенные конструкции одинарной и двойной кривизны, сложные конструкции пролетных строений мостов, в напряженно-армированные монолитные конструкции; укладка особо тяжелой бетонной смеси в конструкции АЭС» или 3.4.3 «Бетонирование закладных деталей в фундаментах турбогенераторов, питательных электронасосов; бетонирование скважин и траншей» принимается при условии выполнения экзаменуемым не менее 3 критериев из 4 за каждое задание практической части экзамена.