МАКЕТ

КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Каменщик»

(уровень квалификации 3)

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 3 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 8 |
|  | 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 9 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 10 |
|  | 2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 10 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 34 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Каменщик»

Профессиональный стандарт «Каменщик» (Приказ Минтруда РФ от 25 декабря 2014 года № 1150Н)

Уровень квалификации 3

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания требований охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении работ по каменной кладке | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 1 |
|  | 2 балл (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 2 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 8 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 9 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 30 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 31 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 33 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 34 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 54 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 55 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 57 |
| Знания правил оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 3 |
|  | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 4 |
| Знание правил чтения рабочих чертежей, терминологии | 2,5балла (5 правильных ответа) 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильный ответ) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 14 |
|  | 2,5балла (9 правильных ответов) 2 балла (7 правильных ответов) 1,75 балла (6 правильных ответов) 1,5 балла (5 правильных ответов) 1 балл (4 правильных ответов) 0,75 балла (3 правильный ответа) 0,5 балла (2 правильных ответов) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 15 |
|  | 2,5балла (9 правильных ответов) 2 балла (7 правильных ответов) 1,75 балла (6 правильных ответов) 1,5 балла (5 правильных ответов) 1 балл (4 правильных ответов) 0,75 балла (3 правильный ответа) 0,5 балла (2 правильных ответов) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 16 |
|  | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 19 |
|  | 1,5 балл (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 баллов (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 22 |
|  | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 23 |
|  | 1,5 балл (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 баллов (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 24 |
|  | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 25 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 27 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 28 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 35 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 38 |
| Знание материалов, используемых при выполнении каменной кладки и инструмента | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 5 |
|  | 1,5 балл (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 баллов (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 11 |
|  | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 17 |
|  | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 20 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 29 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 37 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 39 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 40 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 41 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 44 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 47 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 48 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 49 |
| Знание технологии работ по производству каменной кладки | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 6 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 8 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 10 |
|  | 1,5 балл (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 баллов (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 12 |
|  | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 баллов (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 13 |
|  | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 18 |
|  | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 21 |
|  | 3 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 26 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 32 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 36 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 42 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 43 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 46 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 51 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 52 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 53 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 56 |
| Знание требований к качеству и точности выполнения работ по производству каменной кладки | 2,5балла (5 правильных ответа) 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильный ответ) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) | 7 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 50 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 58 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 59 |
|  | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) | 60 |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 45

Количество заданий с открытым ответом: 2

Количество заданий на установление соответствия: 12

Количество заданий на установление последовательности: 1

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 2 часа

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кладка и ремонт каменных конструкций средней сложности (арка) | Соответствие: 1. Технологии выполнения работ требованиям: СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции" Типовые технологические карты на каменные работы. 2. Качества применяемого материала требованиям: ГОСТ 530-07 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия. 3. Качество выполненных каменных работ требованиям: СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 15.13330.2012. СНиП-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции. 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда и противопожарной безопасности требованиям: Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; ТИ РО-012-2003 Типовая инструкции по охране каменщиков. | Практическое задание-1 |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Для проведения теоретической части экзамена необходим персональный компьютер с выходом в сеть Интернет.

Для проведения практической части экзамена необходимы:

- специально-оборудованная закрытая площадка, площадью не менее 50 м2, обеспечивающая возможность выполнения практического занятия №1;

Материалы:

- кирпич стандартный 250х120х65 — 130 шт.

- блоки из газобетона 625х400х250 — 3 шт.

- раствор для кладки (известково-песчаный) - 1м³

Инструмент, оборудование:

- бетономешалка -1 шт.

- ведро 15л - 1 шт.

- лопата совковая -1 шт.

- щётка -1 шт.

- ветошь -0,5 кг

- ведро для мусора 15 л -1 шт.

- совок -1 шт.

- губка -1 шт.

- кельма 180 мм -1 шт.

- -кельма 150 м -1 шт.

- молоток-кирочка -1 шт.

- ножовка по газобетону - 1 шт.

- рулетка 5 м -1 шт.

- складной метр 2 м -1 шт.

- шнур-отвес -1 шт.

- строительный карандаш - 3 шт.

- строительный маркер - 3 шт.

- уровень пузырьковый 800 мм -1 шт.

- правило 1,5 м -1 шт.

- расшивка плоская 10 мм - 1 шт.

- расшивка вогнутая 10 мм - 1 шт.

- нож строительный - 1 шт.

- комбинезон - 1 шт.

- ботинки с металлическим носком  1 пара

- каска строительная -1 шт.

- очки защитные -1 шт.

- наушники (беруши) -1  шт.

- респиратор -5 шт.

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

Задания с выбором нескольких вариантов ответа:

1. Какими приспособлениями должен пользоваться каменщик при спуске в котлованы и траншеи?

1. стремянки

2. распорки креплений

3. приставные лестницы

2. Какие действия запрещено выполнять при работе с лесов и подмостей?

1. работать с непроверенных лесов и подмостей

2. работать с настилов, уложенных на опоры из кирпича или бочек

3. работать с лесов и подмостей, выполненных из досок толщиной менее 50мм

4. перегружать леса и подмости арматурой и другими материалами

5. работать с настилов, уложенных на опоры из стоек

6. сбрасывать с высоты инструмент, обрезки металла и какие-либо предметы

3. Какую первую помощь нужно оказать пострадавшему при переломах и вывихах?

1. обеспечить спокойное и наиболее удобное положение для поврежденной конечности

2. обработать место перелома йодом

3. наложить жгут на поврежденную конечность

4. вызвать врача

4. Какие действия НЕЛЬЗЯ выполнять при оказании первой помощи при получении ранений на строительной площадке?

1. промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом

2. заматывать рану изоляционной лентой

3. перевязывать рану

4. обращаться к врачу

5. удалять из раны сгустки крови

6. засыпать рану порошками и покрывать мазями

7. мыть руки с мылом

5. От каких параметров зависит прочность кладки?

- вид каменных материалов

- вид раствора и его толщины

- качество кладки

- соблюдение правил резки (колки) камней

- сила горизонтальных нагрузок

6. Каким образом разрешается выполнять расшивку швов наружной версты?

- с наружных лесов

- с перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда

- с перекрытия или подмостей

- со стены, убедившись в прочности кладки

7. Отметьте, что из перечисленного является браком?

- превышение толщины горизонтальных швов больше 20 мм

- неполное заполнение вертикальных швов

- заполнение вертикальных швов заливкой

- выполнение ложкового ряда первым в кирпичной кладке

- выполнение тычкового ряда первым в кирпичной кладке

- совпадение в одном ряду вертикальных швов в наружной, внутренней вёрстах и в забутке

8. При кладке каких конструкций каменщики обязаны осуществлять крепление предохранительного пояса?

1. карнизов

2. парапетов

3. наружных стен

4. арочных конструкций

5. стен

9. Каким образом в соответствии с требованиями безопасности должна осуществляться работа с электроинструментом, имеющим вращающиеся части?

- в нитяных перчатках

- в рукавицах

- голыми руками

- в кожаных рукавицах

10. Каким образом выполняют облицовочные работы с применением кирпича, имеющим разные размеры с кирпичом внутренней части стены?

- выполняют кладку внутренней части стены и затем выполняют кладку облицовочной версты в полкирпича

- выполняют облицовочную версту: первый ряд тычковый, затем три ряда ложковых; внутреннюю часть выкладывают в четыре ряда по перевязочному тычковому ряду.

- при разной высоте камней складывают стопки из сухого обычного и облицовочного кирпича примерно одинаковой высоты и определяют количество слоёв по высоте, затем ведут кладку с перевязкой, регулируя разное количество рядов толщиной швов

- выполняют кладку облицовочной версты только из кирпичей одинаковой высоты с кирпичами внутренней части стены

11. Какой инструмент применяется при разборке кирпичной кладки?

- шлямбур

- скарпель

- лом

- специальные клинья

12. Каким образом выполняют швы наружной версты при кладке стен облегчённых конструкций?

- с вогнутой расшивкой

- на «тёплом» растворе

- впустошовку

- с полным заполнением раствором горизонтальных швов

13. Каким инструментом можно производить рубку кирпича?

1. Зубило

2. Болгарка

3. Молоткок-кирочка

4. Кельмой

Задания на установление соответствия

14. Установите соответствие между условными обозначениями, представленными в колонке А, и их значениями, представленными в колонке Б. Ответ запишите в виде «№ условного обозначения – буквенное обозначение»

| Колонка А. Условное обозначение | Колонка Б. Значение |
| --- | --- |
| 1. | А) кладки из кирпича строительного, клинкера, керамики, камня и т.д. Б) неметаллические материалы (волокнистые монолитные, плитные) B) металлы и твердые сплавы Г) древесина Д) жидкости |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

15. Укажите, что представлено на рабочих чертежах под номерами 1-9? Ответ запишите в виде «номер – буквенное обозначение»

А- проём

Б- возводимый столб

В – ящик с раствором

Г – подмости

Д – ограждение подмостей

Е – место каменщика

Ж – простенок

З – участок возводимой сены

И – поддон с кирпичём

16. Установите соответствие между представленными на рисунках расшивками и их названиями. Ответ запишите в виде «порядковый номер расшивки-буквенно обозначение названия»

А- супервыпуклая прямоугольная

Б – супервыпуклая (колбасная)

В- двухсрезная выпуклая

Г – вогнутая

Д – выпуклая

Е – односрезная

Ж – вподрезку

З – двухсрезная

И – прямоугольная заглубленная (пустошовка)

17. Установите соответствие между видами раствора (колонка Б) и их подвижностью при погружении в него эталонного конуса (колонка А). Ответ запишите в виде «№ -буквенное обозначение раствора»

| Колонка А Подвижность кладочного раствора | Колонка Б Вид раствора |
| --- | --- |
| 1. 4-6см | а. для обычной кладки, а также для кладки бетонных и естественных камней лёгких пород б. для обычной кладки дырчатого кирпича и поризованной керамики в. для бутовой кладки г. для заливки пустот при бутовой кадке |
| 2. 7-8 см |  |
| 3. 9-13 см |  |
| 4. 13-15 см |  |

18. Установите соответствие названий способов кирпичной кладки (колонка Б) и их форм выполнения (колонка А)?

Ответ запишите в виде «буквенное обозначение-номер(а)»

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| 1. Вприжим | а. Наружной тычковой версты с полным заполнением швов б. Наружной ложковой версты с полным заполнением швов в. Внутренней ложковой или тычковой версты с неполным заполнением швов (пустошовка) г. Забутки |
| 2. Вприсык |  |
| 3. Вприсык с подрезкой |  |
| 4. Вполприсык |  |

19. Установите соответствие между представленными условными обозначениями кирпича (колонка А) и значениями условных обозначений (колонка Б).  Ответ запишите в виде «номер –буквенное обозначение»

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| 1. | А) целый кирпич Б) половинка кирпича В) трёхчетверка Г) четверть кирпича |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

20. Установите соответствие между представленными видами каменных материалов (колонка А) и марками по прочности (колонка Б).  Ответ запишите в виде «номер –буквенное обозначение»

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| 1. глиняный кирпич 2. клинкерный кирпич 3. кирпич с вертикальными пустотами 4. натуральный камень | А). М 300 — М 1000 Б) М 300 — М 1000 В) М 25 — М300 Г) М 25 — М300 |

21. Установите соответствие между технологическими операциями по монтажу плит перекрытий (колонка А) и способами/средствами контроля качества указанных операций (колонка Б). Ответ запишите в виде «номер –буквенное(-ые) обозначение(-я)»

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| 1. Подготовительные работы 2. Монтаж плит перекрытий 3. Антикоррозийная защита анкеров 4. Замоноличивание | а. визуальный контроль б. стальной метр в. нивелир г. рулетка |

22. Установите соответствие между представленными схемами кирпичной кладки (колонка А) и их названиями (колонка Б). Ответ запишите в виде «буквенное обозначение- номер»

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| А). | 1. однорядная перевязка 2. ложковая перевязка 3. многорядная перевязка |
| Б). |  |
| В). |  |

23.Установите соответствие между представленными на рисунках кирпичными кладками (колонка А) и их названиями (колонка Б). Ответ запишите в виде «буквенное обозначение -номер»

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| А) | 1. трёхрядная с диафрагмами 2. колодцевая 3. с тычковыми анкерными кирпичами 4 . с утеплителем из теплоизоляционных плит |
| Б) |  |
| В) |  |
| Г) |  |

24. Установите соответствие между представленными на рисунках видами каменной кладки (колонка А) и их названиями (колонка Б). Ответ запишите в виде «буквенное обозначение -номер»

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| А) | 1. «под скобу» 2. в опалубке 3. «под лопатку» |
| Б) |  |
| В) |  |

25. Установите соответствие между представленными на рисунках видами монолитных перекрытий (колонка А) и их названиями (колонка Б). Ответ запишите в виде «буквенное обозначение -номер»

| Колонка А | Колонка Б |
| --- | --- |
| А) | 1 – кессонированное 2 – безбалочное 3 – ребристое 4 – профнастильное |
| Б) |  |
| В) |  |
| Г) |  |

Задания на установление последовательности:

26.  Укажите  последовательность выполнения работ по заделке стальной балки в кирпичную стену. Ответ запишите в виде последовательности номеров представленных буквенных обозначений операций

а. Закрепить балку Т-образными анкерами

б. Обернуть конец балки войлоком или минеральной ватой

в. Покрыть балку суриком или горячим битумом

г. Выложить два ряда кладки выше уровня межэтажного перекрытия

д. Установить подушки и выполнить проверку их положения по уровню (нивелиром)

е. Выполнить кладку с убегающей штробой

ж. Установить балку на место

Задания с открытым ответом:

27. На рисунке представлен стык конструктивных элементов здания. Что изображено под номером 1 и 3?

28. На рисунке изображен стык конструктивных элементов здания. Что представлено на рисунке под номером 2?

Задания с выбором одного варианта ответа

29. Какой раствор является слабым при выборе способа разборки каменной кладки?

1. известковый

2. цементно-известковый

3. гипсовый

4. глиняный

30. Какая специальная обувь должна быть у каменщика?

1. прочные рабочие ботинки

2.любая прочная удобная обувь

3. высокие рабочие сапоги (русские)

г. прочные ботинки с металлическим усилителем носка

31. При какой отрицательной температуре запрещается выполнение каменных работ?

1. -30ºС

2. -25ºС

3. - 15ºС при сильном ветре

4. - 15ºС при сильном снегопаде

32. Где следует размещать поддоны с кирпичом при кладке стен с проёмами?

1. в удобном для каменщика месте

2. напротив простенков

3. напротив проёмов

33. Что должен сделать каменщик при возникновении несчастного случая на строительной площадке?

1. Оказать первую помощь пострадавшему

2. Сообщить руководству и вызвать скорую помощь

3. Оказать первую помощь пострадавшему и сообщить руководству

4. Вызвать товарищей на помощь

34. Где следует располагать материалы для кладки фундаментов за пределами призмы обрушения?

1. в любом месте за пределами котлована

2. на расстоянии 0,5 м от бровки откоса

3. на расстоянии 1 м от бровки откоса

4. у бровки откоса

35. Выберите правильную формулировку термину «Каменная кладка»:

1. Строительная конструкция из природных или искусственных камней уложенных на растворе по определённым правилам

2. Конструкция из кирпичей уложенных в определённом порядке

3. Конструкция стены из природных камней или кирпича, выполненная в заданных размерах

4. Конструкция здания, выполненная из кирпича

36. Какое правило является основным при выполнении каменной кладки?

1. Смещение вертикальных швов соседних рядах

2. Использование только целых кирпичей

3. Полное заполнение вертикальных и горизонтальных швов раствором

4. Выполнение кладки камней горизонтальными рядами со смещением вертикальных швов в соседних рядах

37. Из каких материалов выполняется каменная кладка?

1. натуральных камней определённого размера и формы

2. натуральных и искусственных камней

3. кирпичей определенной прочности и формы

4. натуральных и искусственных камней определённых размеров, формы и прочности

38. Что означает термин «верста» в технологии выполнения каменных работ?

1. Мера длины для измерения расстояния между населёнными пунктами

2. Горизонтальный наружный или внутренний ряд натуральных или искусственных камней стены

3. Горизонтальный ряд кирпичей

4. Старинная мера длины

39. Что такое марка раствора?

1. Обозначение вяжущего материала.

2. Обозначения количества вяжущего в растворе

3. Обозначение прочности отвердевшего раствора на сжатие

4. Обозначение вязкости раствора

40. Какая марка раствора применяется при каменной кладке стен I степени долговечности и влажности > 75%?

1. 20

2. 30

3. 50

4. 100

41. Укажите состав цементно-известкового кладочного раствора в объёмной дозировке (цемент, известь, песок) при марке раствора 50 и марке цемента 200

1. 1:0,2:0,5

2. 1:0,1:2,5.

3. 1:0,1:0,5

4 1:0,2:0,5

42. Можно ли «подмолаживать» начавший твердеть кладочный добавлением воды?

1. Да

2. Да, если добавить ещё вяжущее

3. Нет

4. Да, если температура раствора выше + 10ºС

43. На что влияет осаживание камней при выполнении кладки?

1. полное заполнение вертикальных швов

2. прочность кладки

3. ни на что не влияет

4. на расшивку шва

44. Что такое поризованная керамика?

1. кирпичи со сквозными отверстиями

2. мелкие газобетонные блоки

3. керамические камни увеличенных размеров с отверстиями вертикальными по отношению к постели, при обжиге которых в состав смеси вводились опилки

4. керамические камни увеличенных размеров с отверстиями вертикальными по отношению к постели, при обжиге которых в состав смеси вводились опилки

45. При какой температуре допускается выполнять каменную кладку?

1. не ниже -10º С

2. не ниже 0º С

3. не ниже +5ºС

4. до -5ºС при подогреве кирпича

46. Можно ли выполнять кладку на обледеневшую (заснеженную) поверхность?

1. да, если ожидается оттепель

2. да, если температура воздуха выше +10°С

3. нет

4. да, если нагреть раствор выше 20ºС

47. Какие размеры имеет кирпич нормальной формы?

1. 240х120х60

2. 250х120х65

3. 250х100х50

4. 260х140х60

48. Что такое клинкерный кирпич?

1. разноцветный и разноформатный глиняный кирпич для декоративных целей

2. кирпич для использования в сильно агрессивной среде

3. кирпич, имеющий высокую прочность, низкое водопоглощение и способность работать в сильно агрессивной среде

4. кирпич из натурального камня для декоративных целей

49. Маркировка какого из перечисленных материалов обозначается «КР» ?

1. камня

2. кирпича

3. клинкера

4. пустотного кирпича

50. Какие допускаются отклонения кирпича по длине от номинальных размеров?

1. ± 2 мм

2. ± 1 мм

3. ± 4 мм

4. ± 3 мм

51. Какая максимальная нагрузка допускается на 1 м² железобетонного перекрытия?

1. 300 кГ

2. 600 кГ

3. 1000 кГ

4. 500 кГ

52. Что означает для крановщика сигнал такелажника подъём вытянутой руки из вертикального положения вверх с раскрытой вверх ладонью?

1. Поднятие груза

2. Поднять стрелу

3. Остановить подъём

4. Продолжить подъём с небольшой скоростью

53. Какая высота является минимальной для подъёма груза при необходимости его горизонтального перемещения?

1. минимальная, чтобы груз не задел препятствие

2. 1 м

3. 2 м, чтобы такелажник мог хорошо видеть препятствия

4. 0,5 м

54. Что необходимо выполнить с поддонами, освободившихся от кирпича перед их строповкой во избежания их падения при перемещении краном?

1. увязать поддоны в пакеты

2. отделить друг от друга

3. обтянуть защитным чехлом со специальными креплениями для перемещения

55. Укажите, что НЕ входит в состав неблагоприятных метеорологических условий труда каменщика?

1. высокая температура наружного воздуха

2. низкая температура наружного воздуха

3. ветер

4. дождь

56. Какова должна быть температура раствора при кладке замораживанием в зимних условиях?

1. выше 0ºС

2.выше 5ºС

3. выше 10ºС

4. выше 20ºС

57.Укажите, что НЕ входит в состав средств индивидуальной защиты каменщика при допуске его к работе?

1. рукавицы комбинированные

2. валенки

3. очки

4. куртка и брюки на утеплённой основе

58. Укажите допустимое отклонение стен от вертикали на один этаж при высоте до 4 м

1. 10 мм

2. 15 мм

3. 20 мм

4. 30 мм

59. Укажите допустимое отклонение стен горизонтали на каждые 10 м

1. 20 мм

2. 30 мм

3. 40 мм

4. 50 мм

60. Укажите допускаемый размер неровности вертикальных поверхностей стен при накладывании рейки 2 м

1. 10 мм

2. 15 мм

3. 20 мм

4. 25 мм

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,3 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 2 | 1,2,4,6 | 2 балл (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 3 | 1,4 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 4 | 1,2,4,6 | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 5 | 1,2,3,4 | 1 балл (4 правильных ответа) 0,75 балла (3 правильных ответа) 0,5 балла (2 правильных ответа) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 6 | 1,2 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 7 | 1,2,3,4,6 | 2,5балла (5 правильных ответа) 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильный ответ) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 8 | 1,2 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 9 | 3,4 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 10 | 2,3 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 11 | 2,3,4 | 1,5 балл (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 баллов (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 12 | 1,2,4 | 1,5 балл (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 баллов (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 13 | 3,4 | 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 баллов (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 14 | 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г, 5-Д | 2,5балла (5 правильных ответа) 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильный ответ) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 15 | 1-З; 2-Г; 3-В; 4-И; 5-А; 6-Ж; 7-Б; 8-Е; 9-Д | 2,5балла (9 правильных ответов) 2 балла (7 правильных ответов) 1,75 балла (6 правильных ответов) 1,5 балла (5 правильных ответов) 1 балл (4 правильных ответов) 0,75 балла (3 правильный ответа) 0,5 балла (2 правильных ответов) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 16 | 1-И; 2-Ж;3-Д; 4-Б; 5-Г; 6-Е; 7-З; 8-В; 9-а | 2,5балла (9 правильных ответов) 2 балла (7 правильных ответов) 1,75 балла (6 правильных ответов) 1,5 балла (5 правильных ответов) 1 балл (4 правильных ответов) 0,75 балла (3 правильный ответа) 0,5 балла (2 правильных ответов) 0,25 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 17 | 1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 18 | А-1,3;Б-1,3; В-2; Г-4 | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 19 | 1-Б, 2-Г;3-А; 4-В; | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 20 | 1-Б; 2-А, 3-Г, 4-В | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 21 | 1-А,Б,В; 2-А; 3-Г; 4-Г | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 22 | а-3; б-1; в-2 | 1,5 балл (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 баллов (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 23 | а-3; б-1; в-2; г-4 | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 24 | а-3; б-1; в-2 | 1,5 балл (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 баллов (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 25 | а-3; б-4; в-3; г-1 | 2 балла (4 правильных ответа) 1,5 балла (3 правильных ответа) 1 балл (2 правильных ответа) 0,5 балла (1 правильный ответ) 0 баллов (0 правильных ответов) |
| 26 | г-д-в-ж-а-е | 3 балла (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 27 | колонна | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 28 | перекрытие | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 29 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 30 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 31 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 32 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 33 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 34 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 35 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 36 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 37 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 38 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 39 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 40 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 41 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 42 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 43 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 44 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 45 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 46 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 47 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 48 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 49 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 50 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 51 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 52 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 53 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 54 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 55 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 56 | 4 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 57 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 58 | 3 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 59 | 1 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |
| 60 | 2 | 1 балл (правильный ответ) 0 баллов (неправильный ответ) |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Решение о допуске к сдаче практической части принимается на основании определения итогового балла, который должен составлять не менее 60 из 80 максимально возможных.

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 Трудовая функция: 3.3.2 Кладка и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности Трудовое действие (действия) Кладка стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки Типовое задание: Выполнить кирпичную кладку модуля размером 1600х1400х300 мм с применением стандартного кирпича 250х120х65 мм и газобетонных блоков размером 600х400х250 с проёмом с использованием ж/б плиты – ригеля, либо с арочным. Толщина вертикальных и горизонтальных швов 10 мм, расшивка – вогнутая. Один из торцев – вертикальная штроба. Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания: площадка 2,5 х4 м с жёстким основанием – асфальт, бетон. 2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа 3. Вы можете воспользоваться: материалом, оборудованием и инструментом: Материалы: кирпич стандартный 250х120х65 — 130 шт. блоки из газобетона 625х400х250 — 3 шт. раствор для кладки (известково-песчаный) - 1м³ Инструмент, оборудование: бетономешалка -1 шт. ведро 15л - 1 шт. лопата совковая -1 шт. щётка -1 шт. ветошь -0,5 кг ведро для мусора 15 л -1 шт. совок -1 шт. губка -1 шт. кельма 180 мм -1 шт. -кельма 150 м -1 шт. молоток-кирочка -1 шт. ножовка по газобетону - 1 шт. рулетка 5 м -1 шт. складной метр 2 м -1 шт. шнур-отвес -1 шт. строительный карандаш - 3 шт. строительный маркер - 3 шт. уровень пузырьковый 800 мм -1 шт. правило 1,5 м -1 шт. расшивка плоская 10 мм - 1 шт. расшивка вогнутая 10 мм - 1 шт. нож строительный - 1 шт. комбинезон - 1 шт. ботинки с металлическим носком 1 пара каска строительная -1 шт. очки защитные -1 шт. наушники (беруши) -1 шт. респиратор -5 шт. Допускается применение сертифицированных средств измерения, включая лазерную и цифровую технику. Допускается использование во время практического экзамена любых источников информации, включая интернет.

Ключ к практическому заданию Критерии оценки Наименование критерия Соответствие 1. Технология выполнения работ СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции" Типовые технологические карты на каменные работы. 2. Требования к качеству применяемого материала ГОСТ 530-07 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия. 3. Контроль качества выполненных работ СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СП 15.13330.2012. СНиП-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции. 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда и противопожарной безопасности Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве"; ТИ РО-012-2003 Типовая инструкции по охране каменщиков. Эталон выполнения действий 1. Технология выполнения работ Ознакомление с рабочей документацией Подготовка рабочего места и заготовка расходных материалов: раствора. Колка (резка) кирпичей Выполнение кладки в соответствии заданию допускается как с лицевой, так и обратной стороны модуля -при выполнении первого ряда из газобетона контроль шва между блоками и основанием не осуществляется (этот шов является выравнивающим) - все размеры по высоте измеряются от нижней кромки кирпичей первого ряда - при выполнении кладки арки используется заранее изготовленное кружало Очистка модуля и уборка рабочей площадки Сдача выполненной работы комиссии 2. Требования к качеству применяемого материала Кирпичи и блоки на лицевых поверхностях не должны иметь дефектов – сколов, трещин и др. Раствор должен быть свежим и иметь необходимую консистенцию 3. Контроль качества выполненных работ Выполняется контроль линейных измерений в указанных на чертеже местах Выполнятся контроль горизонтальности, вертикальности, плоскостности модуля в указанных на чертеже местах На лицевой поверхности кирпичей модуля не должно быть следов раствора На обратной стороне модуля не должно быть подтёков раствора Контроль качества расшивки и толщины швов осуществляется визуально. При необходимости, толщина швов может быть измерена в любых 3-х тосках 4. Соблюдение требований безопасности и охраны труда и противопожарной безопасности Рабочая зона должна быть отгорожена от проходов Средства пожаротушения должны быть доступны и иметь необходимые знаки Складирование кирпичей, отходов, использование СИЗ должно осуществляться в соответствии с требованиями ТИ РО-012-2003 Типовая инструкции по охране каменщиков. № 2 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО Трудовая функция 3.3.2 Кладка и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности Типовое задание: Представьте на оценку экспертной комиссии видеоматериалы, отражающих выполнение Вами трудовых действий каменной кладки модуля в соответствии с типовым заданием (чертежами) Требования к структуре и оформлению портфолио: 1. Портфолио представляет собой видеоматериалы (видеоролик), длительностью не более 30 минут. 2. Видеоматериалы представляются экзаменуемым в комиссию на электронных носителях (флеш-карта, СD-диск). 3. Структура видеоролика: а) представление экзаменуемого (ФИО, место работы, должность) б) информация о выполняемом трудовом действии в) рассказ экзаменуемого о правилах безопасности и охраны труда при выполнении работ по каменной кладке г) рассказ экзаменуемого о подготовке рабочего места при выполнении работ по каменной кладке д) рассказ экзаменуемого об организации рабочего места для выполнения работ каменной кладке модуля е) демонстрация экзаменуемым выполнения трудового действия по кладке стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки ж) демонстрация экзаменуемым порядка проведения операционного контроля качества при выполнении работ по каменной кладке Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «3.3.2 Кладка и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности » принимается при условии выполнения экзаменуемым не менее 3 критериев из 4 за каждое задание практической части экзамена.